1.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для  разработки проекта

1.2. Исходные данные для проектирования

1.3. Характеристики участка

1.4. Современное использование территории

1.5. Планировочные ограничения

1.6. Параметры планируемого строительства

1.7. Обоснование проектных решений

1.8. Ведомость проектных решений

1.9. Технико-экономические показатели

Проект межевания (утверждаемая часть) проектной документации «Проекты планировки и межевания  части территории земельного участка с кадастровым номером  02:13:130702:20, расположенной в юго-западной части села Питяково Старопетровского сельсовета муниципального района Бирский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической съемки)» разработаны ГБУ «Республиканский Градостроительный Центр» с целью выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для индивидуального жилищного строительства. Проект выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 4258 от 19.11.2019 г., заключенным с Администрацией МР Бирский район Республики Башкортостан  и техническим заданием на разработку проектной документации.

Проект планировки территории разработан с учётом:

- Генерального плана сельского поселения Старопетровский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Старопетровский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Проект разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в ред. от 25.12.2018 г.);

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Старопетровский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, утвержденных протоколом публичных слушаний Администрации СП Старопетровский сельсовет МР Бирский район РБ № 45 от 12.11.2013 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года (ред. от 25.12.2018 г.) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2019 г.);

- Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. №59-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан;

- Генерального плана сельского поселения Старопетровский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, утвержденного протоколом публичных слушаний Администрации СП Старопетровский сельсовет  № 45 от 12.11.2013 г.;

- Нормативных правовых актов Республики Башкортостан в области планировки территории;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2016 г.;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре № 211 от 01.08.2016 г.;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

1.1. Основание для  разработки проекта

-  статьи 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- муниципальный контракт  № 4258 от 19.11.2019 г., заключенный ГБУ «Республиканский Градостроительный Центр» с  Администрацией МР Бирский район Республики Башкортостан.

1.2. Исходные данные для проектирования

- Технические условия на инженерное обеспечение проектируемой территории, выданные эксплуатирующими организациями МР Бирский район Республики Башкортостан;

- Отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий для разработки документа территориального планирования «Проекты планировки и межевания  части территории земельного участка с кадастровым номером  02:13:130702:20, расположенной в юго-западной части села  Питяково Старопетровского сельсовета муниципального района Бирский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической съемки)».  Выполнен в 2019 г. ООО «Концепт Гео», г.Уфа;

- Топографическая съемка части территории земельного участка с кадастровым номером  02:13:130702: 20, расположенной в юго-западной части села Питяково Старопетровского сельсовета муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. Выполнена в 2019 г. ООО «Концепт Гео», г.Уфа;

1.3. Характеристики участка

1.3.1. Планировочная зона

1.3.2. Территориальные зоны

1.3.3. Ориентировочная площадь

1.3.4  Инженерно-геологические условия

Проектируемая территория (часть кадастрового квартала 02:13:130702:20)  расположена в юго-восточном направлении от существующей жилой застройки с.Питяково сельского поселения Старопетровский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. Проектируемый участок отделен от существующей застройки автодорогой местного значения  Луч – Питяково – Силантьево - Бирск и рядовой лесополосой.

На данной территории предполагается  размещение проектируемого микрорайона малоэтажной застройки под индивидуальное жилищное строительство «Березовый».

В настоящее время на проектируемой территории готовятся к размежеванию участки для ИЖС.

Территория проектирования ограничена:

с западной стороны – рядовой лесополосой, за которой расположена автодорога местного  значения Бирск – Силантьево – Питяково – Новобиктимирово; с северной стороны – рядовой лесополосой; с  восточной стороны – землями сельхоз.назначения; с южной стороны - автодорогой местного значения  Бирск – Силантьево – Питяково – Новобиктимирово.  За автодорогой с западной стороны территории проектирования находится непосредственно существующая жилая застройка села Питяково. Кроме того, с западной стороны территория проектирования ограничена охранными зонами межпоселкового газопровода высокого давления и ВЛ-10 кВ; с северной стороны – санитарно-защитной зоной пункта сбора вторично-материальных ресурсов.

Отметки рельефа на территории проектирования  составляют  140,83 – 162,5 м, максимальный перепад высот на территории проектирования составляет 21,67 м. Преобладающий уклон территории проектирования в северном направлении.

1.3.1. Планировочная зона: жилой микрорайон «Березовый».

1.3.2. Территориальные зоны

Определена функциональная зона проектируемой территории:

-  жилая зона «Ж-1» – Зона односемейных жилых домов коттеджного типа.

-  зона «ЗОА» - Зона  общественно- административных зданий (размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека).

- зона «ПЛ» - Зоны природных ландшафтов (выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением).

- ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

- зона существующих и проектируемых дорог;

- зона линейных объектов;

1.3.3. Ориентировочная площадь: площадь освоения всего 34,943 га.

1.3.4. Инженерно-геологические условия

Неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений на участке проведения изысканий не обнаружено. В связи с малоизученностью территории на предмет выявления карстовых явлений требуются углубленные геолого-геодезические обследования при размещении ответственных общественных зданий и сооружений (детского сада и ТСК).

1.4. Современное использование территории

В состав сельского поселения Старопетровский сельсовет МР Бирский район Республики Башкортостан входят следующие населенные пункты: село Питяково, село Бекмурзино, деревня дома отдыха «Сосновый бор», хутор Луч, деревня Мансурово, деревня Новобиктимирово, село Новопетрово, село Симкино, деревня Старобиктимирово, село Старопетрово.

Административным центром сельского поселения является село Питяково.

Сельское поселение граничит на юге с МР Кушнаренковский район РБ; на западе - с СП Березовский сельсовет; на северо-западе с СП Старобазановский сельсовет;  на севере  - с СП Силантьевский сельсовет; на северо-востоке   - с СП Угузевский сельсовет; на востоке - с СП Калинниковский сельсовет МР Бирский район Республики Башкортостан.

Связь сельского поселения со столицей республики осуществляется по автодороге межрайонного значения  Бирск – Удельно-Дуваней – Благовещенск – Уфа (80К-029); по автодороге- перемычке между автотрассами «Урал» (М-5) – «Волга» (М-7) и автодорогой  межрайонного значения Бирск – Удельно-Дуваней – Благовещенск. Расстояние от населенного пункта Питяково сельского поселения Старопетровский сельсовет МР Бирский район до границ Городского округа город Уфа составляет ориентировочно по трассе – 94 км, по прямой – 63 км. По территории сельского поселения Старопетровский сельсовет в настоящее время не проходят железнодорожные пути общего пользования Куйбышевской железной дороги.

В настоящее время территория проектирования свободна от застройки и готова к размежеванию на участки для индивидуального жилищного строительства.  Площадь освоения и проектирования – всего: 34,943 га.

1.5. Планировочные ограничения

1.5.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности

1.5.2. Архитектурно-исторический регламент

1.5.3. Экологический регламент

1.5.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности: нет.

1.5.2. Архитектурно-исторический регламент: ограничений по архитектурно-историческому регламенту нет.

1.5.3. Экологический регламент: в западной стороне от участка проектирования вдоль автодороги местного значения Бирск-Силантьево – Питяково – Новобиктимирово в направлении с юго-запада на северо-восток проходит межпоселковый газопровод высокого давления   Бирского филиала  ООО «Газпром газораспределение Уфа»,  там же параллельно автодороге проходит ВЛ-10 кВ.

В северо-восточном направлении от территории проектирования за рядовой лесополосой на земельном участке с кадастровым номером 02:13:130702:50 расположен пункт сбора вторично-материальных ресурсов для сортировки отходов и последующей отправки неликвида  на полигон ТКО.

1.6. Параметры планируемого строительства

1.6.1. Архитектурно-планировочные решения

1.6.2. Жилищное строительство. Население

1.6.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

1.6.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

1.6.5. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН)

1.6.6.  Ландшафт и озеленение. Благоустройство.

1.6.1. Архитектурно-планировочные решения

Структура улично-дорожной сети и красные линии проектируемого микрорайона разработаны в соответствии с ранее разработанным генеральным планом и с учетом существующего положения.

Основная идея архитектурно-планировочной композиции планируемой территории состоит в создании максимально комфортной среды и полноценных условий для проживания  жителей на проектируемой и близлежащей территории.

Задачи  разрабатываемого проекта планировки:

- определение параметров планировочной структуры территории;

- определение границ зон  существующего и планируемого размещения  объектов и  коммуникаций инженерной инфраструктуры;

- определение  плана красных линий с учетом существующей застройки, проектных предложений  по размещению объектов различного назначения и  транспортных узлов;

- определение границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- установление параметров элементов планировочной структуры на данной территории;

- определение территорий общего пользования;

- уточнение  границ территориальных зон «Градостроительного регламента»;

- уточнение  транспортных связей  между кварталами.

В разработку проекта планировки входят территории жилой и общественной зон, инженерной и транспортной инфраструктуры, парковой зоны.

Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение намечаемых улиц.

Ориентировочное местоположение общественных зданий и сооружений определено в соответствии с ранее разработанным генеральным планом с.Питяково сельского поселения Старопетровский сельсовет МР Бирский район Республики Башкортостан.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция   проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

- природные и инженерно-геологические условия, в том числе наличие окружающих площадку проектирования с северной и западной стороны  рядовых лесополос;

-  сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры;

-  функциональное зонирование территории;

-  очередности освоения территории;

При рассмотрении этих факторов определены функциональные зоны проектируемой территории:

- жилая зона «Ж-1» – Зона односемейных жилых домов коттеджного типа.

-  зона «ЗОА» - Зона  общественно- административных зданий (размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека).

- зона «ПЛ» - Зоны природных ландшафтов (выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением).

- ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

- зона существующих и проектируемых дорог;

- зона линейных объектов;

Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии - линии, которые обозначают существующие или планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Красные линии проектом планировки и проектом межевания территории установлены в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства. Красные линии разработаны для новых внутриквартальных улиц.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, павильонов на остановочных пунктах  общественного транспорта).

Линиями регулирования застройки для целей настоящего проекта планировки следует считать линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Минимальный отступ от красных линий и границ соседних участков в целях определения места допустимого размещения зданий установлен Правилами землепользования и застройки сельского поселения Старопетровский сельсовет МР Бирский район Республики Башкортостан.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 2016 г., нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в соответствующем разделе СП 42.13330.2016.

При размещении зданий, строений, сооружений на земельных участках следует учитывать ограничения зон с особыми условиями использования территорий.

1.6.2. Жилищное строительство. Население

Проектом предлагается застройка территории в соответствии требованиям градостроительного регламента к зоне Ж-1.

Тип застройки определен из расселения населения в индивидуальных отдельно стоящих жилых домах ориентировочно средней общей площадью 95,1 м² на один дом (расчетом 3,17 х 30 м²/чел = 95,1 м² общей площади/дом на расчетный срок).

Всего на расчётный срок предлагается построить 15,311 тыс.м² общей площади жилых домов.

На свободной от застройки проектируемой территории всего предлагается размещение малоэтажных индивидуальных жилых домов на 161-м земельных участках в 10-ти жилых кварталах. (Приусадебные участки ориентировочно от 1305 м² до 1775 м², в среднем по 1350 м²;  дома  этажностью - 1-2 этажей).

Проектом предлагается к размещению (нумерация по микрорайону сквозная):

- в жилом квартале  № 1 площадью 2,448 га  18 земельных участков под ИЖС (участки № 1 – 18);

- в жилом квартале  № 2 площадью 2,448 га 18 земельных участков под ИЖС (участки № 19 – 36);

- в жилом квартале  № 3 площадью 2,448 га 18 земельных участков под ИЖС (участки № 37 – 54);

- в квартале № 4 площадью 1,113 га: общественная застройка  - ТСК (участок № 163 на площади 0,413 га) + рекреационная зона – детская и спортивные площадки (участок № 164 на площади 0,70 га);

- в жилом квартале № 5 площадью 3,852 га: 20 земельных участков под ИЖС на площади 2,772 га (участки № 55 – 74);  общественная застройка – детсад на 60 мест (участок № 162 на площади 0,846 га) + рекреационная зона - сквер (участок № 165 на площади 0,234 га);

- в жилом квартале  № 6 площадью 4,095 га 30 земельных участков под ИЖС (участки № 75 – 104);

- в жилом квартале № 7  площадью  1,479 га  10 земельных участков под ИЖС (участки № 105-114);

- в жилом квартале № 8  площадью  1,619 га 12 земельных участков под ИЖС (участки № 115-126);

- в жилом квартале № 9  площадью  1,758 га 12 земельных участков под ИЖС (участки № 127-138);

- в жилом квартале № 10  площадью  1,898 га 14 земельных участков под ИЖС (участки № 139-152);

- в жилом квартале № 11  площадью 1,351 га 9 земельных участков под ИЖС (участки № 153-161);

Средняя жилищная обеспеченность на расчётный срок составит 30,0 м²/чел.

Общая предполагаемая численность населения на проектируемой территории на расчетный срок составит  по с.Питяково - 510  человека;

при коэффициенте семейности, равном 3,17 (количество проживающего населения на 01.12.2019 г. в с.Питяково – 594 чел.; ориентировочное количество семей (дворов) 187 - по данным администрации СП Старопетровский сельсовет ).

Общая численность населения всего села Питяково, с учетом проектируемой его части,  составит на расчетный срок  594+510 = 1104 чел.

В настоящее время проектируемая территория  готовится к размежеванию для использования под индивидуальное жилищное строительство (на свободной территории предлагается размещение малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами).

таблица 6.  Объемы жилищного строительства

| номер участка по проекту планировки | территория, га | общая площадь жилого фонда, тыс.м². | количество участков, шт. | расчетное население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые участки в микрорайоне «Березовый» (часть с.Питяково) | 22,316 | 15,311 | 161 | 510 |
| Итого: | 22,316 | 15,311 | 161 | 510 |

1.6.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания населения включает объекты районного (эпизодического обслуживания) и микрорайонного значения (повседневного обслуживания).

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания районного значения (при необходимости) производится  в соответствии с рекомендациями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2016 г. на расчётную численность населения всего населенного пункта Питяково.

Расчёт потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведён по региональным нормативам градостроительного проектирования  (в ред.2016 г.), и составляет 35* мест на 1000 человек в детских дошкольных учреждениях (ДОУ) и 100* учащихся на 1000 человек в общеобразовательных школах.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения произведён в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений»  на расчётную численность всего села с учётом радиусов пешеходной и транспортной доступности. Расчёты сведены в таблицу № 7.

Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

таблица 7.  Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания

(проектируемый микрорайон «Березовый», с.Питяково)  1104 чел.)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Обеспечен-ность на 1000 жит. (мин.) | Требуется на 1104*** чел | Принято проектом | Проект. террито- рия, га | Размеща ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население проект. | чел. |  | + 510 |  |  |  |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 35 | 39 | 60 | 0,846 | Вновь проектир+ существ. дет. сад |
| 2 | Общеобразователь- ная школа | 1 учащ. | 100 | 110 | - | нет инф. | сущ. СОШ в с.Старопет рово |
| 3 | Внешкольные учреждения (учреждения доп. образования) | 1 учащ. | 80 % от общего числа детей 5-18 лет | 88 | - | нет инф. | при сущ. СОШ с.Старо петрово |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | Аптека | объект на 6,2 тыс. чел./м² торг. пло щади | 0,16 / 14 | 1 /15,5 | 1 /15,5 | - | в составе проект. ТСК |
| 5 | ФАП /СВА | 1 объект | 1 / - | 1 | - | нет инф. | сущ.ФАП |
| III Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| 6 | Территория физкуль турно-спортивных сооружений | га | 0,7 | 0,77 | 0,70 (проект.) | - | проект |
| 7 | Спортивный зал общего пользования | м² площ. пола зала | 70 | 77,3 | 77,3 | - | в проект. ТСК |
| IV Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Сельский клуб | место | 230 | 254 | 254 | нет инф. | реконст. существ. до 254 мест |
| V Торговля и общественное питание |
| 9 | Магазины товаров повседневного спроса | м² торг. площ. | 300 | 331,2 | 300,0 | по 0,1-0,2 | в составе ТСК; (проект.) |
| 10 | Предприятие общественного питания | 1 посад. место | 23 | 25 | 25 | - | в проект. ТСК |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 11 | Предприятия бытово го обслуживания населения | 1 рабочее место | 7 | 8 | 8 | 0,1 | в составе ТСК (проект.) |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 12 | Филиал банка | опер.место на 1-2 тыс. чел. | 0,5 | 1 | 1 | нет инф. | существ филиал банка |
| 13 | Отделение связи | 1 объект на 0,5-2,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | нет инф. | существ., отделение связи |

* при необходимости данный расчет может быть откорректирован и пересчитан с учетом

фактического наполнения ДОУ и СОШ в местной системе учреждений образования.

В  административном центре с.Старопетрово функционирует МОБУ средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (факт.134), в т.ч. спортзал площадью 149 м²;

На территории сельского поселения функционируют база отдыха «Сосновый Бор», Бирский филиал детского противотуберкулезного санатория «Толпар» на 125 коек, детская база отдыха Лесная сказка».

В настоящее время в населенном пункте Питяково  функционируют:

-   детский сад на 40 мест  (факт.39), (ул.Мира, 27А);

-  ФАП (ул.Мира, 27);

- сельский клуб на 100 мест (ул.Мира, 31А);

- 2  действующих магазина ТПС общей торговой площадью  35 м2 (м-н по ул.Новоселов, 7/2 – 25 м² торг.пл.; м-н по ул.Мира, ориентир. 10 м² торг.пл.);

-  филиал Сбербанка  (в здании магазина, ул.Мира);

-  отделение связи (ул.Первомайская, 5);

на проектируемой территории микрорайона «Березовый» предложено размещение:

- отдельно стоящего детского сада на 60 мест (в западной части проектируемой территории, площадь освоения – 0,846 га, проект повторного применения);

- торгово-сервисного комплекса (ТСК), в состав которого входят: магазин ТПС торговой площадью 300,0 м², аптечный пункт торговой площадью 15,5 м², кафе на 25 посадочных мест; предприятия бытового обслуживания населения на 8 раб.мест;  крытый спортзал площадью 77,3 м²;

-  3 проектируемые спортплощадки – поля для игры в теннис (0,08 га), баскетбол (0,054 га)  и волейбол (0,035 га), детская площадка (0,057 га).

Мощности действующих:

-  МОБУ СОШ на 150 учащихся в с.Старопетрово – достаточны;

- детского сада на 40 мест и других объектов соцкультбыта, расположенных  в существующей части села Питяково  в кварталах жилой застройки - частично  достаточны для удовлетворения потребностей местного населения.

Кроме того, здание сельского клуба села Питяково нуждается в капитальном ремонте и  реконструкции с учетом расширения его мощности.

При размещении в проектируемом микрорайоне «Березовый» с.Питяково отдельно стоящего детского сада на 60 мест, а так же торгово-сервисного комплекса,  нехватка  объектов социально-культурного обслуживания местного населения будет компенсирована,  совокупная мощность объектов обслуживания  будет соответствовать нормативной.

Проезды и пешеходные дороги на пути к существующим зданиям частично имеют удобные подъезды и подходы. Внутриплощадочные проезды и площадки территорий общеобразовательных учреждений и проектируемых объектов общественного назначения  приняты с асфальтобетонным покрытием.

Свободные от застройки и покрытий места участка засеваются посадкой деревьев и кустарников, газоны засеваются многолетними травами (без внесения чернозема).

1.6.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ запроектирована в соответствии с классификацией, предусмотренной генеральным планом и техническими условиями и с учетом сложившейся (существующей) улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ выполнена в соответствии с требованиями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2016 г.

таблица 8.   Классификация проектируемых улиц

| № п/п | Классификация улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров м | Длина проезжей части км | Кол-во полос движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улицы и проезды в проектируемой жилой застройке микрорайона «Березовый»: |
| 1 | улица Дизайнерская (проектир.) | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,743 | 2 |
| 2 | Улица Биоинженерная (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,775 | 2 |
| 3 | улица Программистов (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,802 | 2 |
| 4 | улица Спортивная (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,301 | 2 |
| 5 | улица 75-летия Победы (проектир.) | 40 | 30,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,404 | 2 |
| 5 | улица Шуточная (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,195 | 2 |
| 6 | улица Альтернативная (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,210 | 2 |
| 7 | улица Агрономическая (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,226 | 2 |
| 8 | улица Юридическая (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,241 | 2 |
| 9 | улица Старобиктимировская (проектир.) | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,483 | 2 |
| 10 | проезд Космический (проектир.) | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,333 | 2 |
| 11 | проезд Бекмурзинский (проектир.) | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,564 | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5,277 |  |

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Хранение легковых автомобилей производится на участках собственников земельных участков.

Для кратковременной стоянки автомобилей у общественных зданий всего предусмотрено 50 машиномест,  в т.ч. у  детского сада на 60 мест - на 6 автомобилей, у сквера (рекреационной зоны) – на 10 автомобилей, у торгово-сервисного комплекса (ТСК)– на 34 автомобиля.

По нормативам выделены машиноместа для автомобилей инвалидов и маломобильных групп населения (МГН).

Организация пешеходного движения

На проектируемой территории в соответствии с нормативной документацией предусмотрено устройство пешеходных дорожек шириной 1,5 м.

На участках пути движения пешеходов с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограниченной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения.

Вдоль тротуаров на всем участке предусмотрена установка бетонного бортового камня БР 100.20.8.

Запроектированные улицы и тротуары составляют цельную систему пешеходных связей, позволяющую пешеходам передвигаться в любом направлении независимо от транспортного движения.

1.6.5. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН)

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных  групп населения (МГН) по проектируемой территории с учетом требований действующих нормативов.

На участках пути движения посетителей с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограничительной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения, в местах перепада отметок на путях движения МГН и во входной группе  объектов обслуживания населения обустроены пандусы.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках составляет 1,8 м. Пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках запроектированы по следующим параметрам – продольный уклон – 5%. Поперечный уклон – 1-2%. Съезд с тротуара предусмотрен с увеличением продольного уклона до 10 % на протяжении 10 м. Полоса движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках предусмотрена с левой стороны на полосе пешеходного движения.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

При выполнении благоустройства, в том числе сопряжения тротуаров и внутриквартальных проездов, необходимо руководствоваться нормативными требованиями СП 59.13330.2016 (актуал. редакция СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и сводами правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.  Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»,  СП 31-102-99 (актуал. редакция 2018 г.), СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99, а так же СП 1.13130.2009.

Таким образом, проектом предусмотрены все условия безопасного пути движения к местам целевого посещения, а главное удобство и комфорт среды для инвалидов и маломобильных  групп населения.

1.6.6. Ландшафт и озеленение. Благоустройство.

Задача использования существующего ландшафта, а также мероприятия по озеленению и благоустройству отведенной для освоения территории, принятые в настоящем проекте планировки, соответствуют ранее разработанным решениям генерального плана. Откорректировано благоустройство кварталов, измененных в процессе проектирования.

В создании гармоничной застройки на проектируемой территории важная роль принадлежит ландшафту. Территория, отведенная под освоение,  имеет ровный спокойный рельеф на преобладающей площади с уклоном в северном направлении, местами имеется самосев лесных пород деревьев.

Активную роль в обогащении архитектурного облика застройки жилого микрорайона «Березовый» с.Питяково призвана играть растительность - деревья, кустарники, цветы, трава, все размещенные в районе проектирования зеленые насаждения независимо от их функционального назначения (небольшой сквер в западной части территории - около детского сада, озеленение приусадебных участков, территории детского сада, ТСК, так же озеленение вокруг детской и спортивной площадок и т.д.).  Все они  используются для формирования окружающей человека природной среды, обогащения архитектурно-планировочной композиции застройки.

Зеленые участки и пешеходные аллеи в жилых кварталах призваны сделать среду обитания местных жителей более комфортной.

Основные три улицы и один проезд в жилом микрорайоне «Березовый» связаны с главной улицей микрорайона (ул.75-летия Победы) и имеют выходы  на рекреационную парковую зону (сквер). Главная улица проектируемого микрорайона связана с ул.Центральная существующей жилой застройки села Питяково.

Вдоль проектируемых улиц производится посадка смешанных пород трехгодовалых деревьев согласно принятому поперечному профилю. Посадка кустарника производится траншейным способом.

Для противоэрозионной защиты откосов насыпей и рекультивируемой территории от погодно-климатических факторов проектом предусмотрено их укрепление почвенно-растительным грунтов с посевом семян культурных трав из расчета 120 кг/га. Плотный травяной   покров обеспечивает устойчивость откосов от эрозии и распространения сорняков.

Остатки почвенно-растительного грунта могут использоваться для засыпки пониженных мест на территории участков, либо вывозятся по решению заказчика на пониженные участки территории.

В парковой зоне (в сквере), расположенной на главной улице проектируемого микрорайона и на детской площадке предусмотрена установка скамеек и урн. В зоне отдыха предусмотрено комплексное благоустройство с размещением малых форм архитектуры: детских игровых комплексов, беседок, скамеек, урн и других элементов, соответствующих функциональному назначению этой территории.

В композиции зеленых насаждений рекомендуется использовать сочетание разнообразных растений (учесть на последующих стадиях проектирования), компонуя из них объектные элементы.

1.7  Обоснование проектных решений

Разбивочный план межевания территории выполнен на топографической основе, на котором указаны:

- границы территории межевания с координатами поворотных точек;

- участки изъятия;

- земельные участки, подлежащие перераспределению;

- сохраняемые земельные участки;

На плане межевания территории обозначены границы и поворотные точки на границах участка, а также проектные номера земельных участков.

Разработка проекта межевания предусмотрена с учетом фактически сложившихся на проектируемой территории имущественных комплексов объектов недвижимости и обеспечения условий эксплуатации объектов.

Площадь территории межевания в пределах красной линии составляет  34,943 га.

Также на плане межевания территории приведены координаты точек проектируемых земельных участков с указанием площади и назначения.

1.8 Ведомость проектных решений

Ведомость координат  поворотных точек границы проектируемой части

| Граница проектирования | Площадь, кв.м | Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Граница проектирования | 349428 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 714383.7002 | 1331744.6885 |
|  |  | 2 | 713561.5052 | 1331428.2808 |
|  |  | 3 | 713745.6806 | 1331226.5484 |
|  |  | 4 | 713824.5541 | 1331140.1560 |
|  |  | 5 | 713904.1209 | 1331053.0042 |
|  |  | 6 | 714564.3402 | 1331417.4142 |
|  |  | 1 | 714383.7002 | 1331744.6885 |

Ведомость поворотных точек границ красных линий (квартала)

| № квартала | Площадь, кв.м | Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24480 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 714307.8643 | 1331291.2692 |
|  |  | 2 | 714545.9974 | 1331422.7097 |
|  |  | 3 | 714502.5066 | 1331501.5041 |
|  |  | 4 | 714264.3726 | 1331370.0653 |
|  |  | 1 | 714307.8643 | 1331291.2692 |
| 2 | 24480 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 714253.4999 | 1331389.7639 |
|  |  | 2 | 714491.6339 | 1331521.2027 |
|  |  | 3 | 714448.1432 | 1331599.9971 |
|  |  | 4 | 714210.0091 | 1331468.5582 |
|  |  | 1 | 714253.4999 | 1331389.7639 |
| 3 | 24480 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 714197.9283 | 1331490.4456 |
|  |  | 2 | 714436.0624 | 1331621.8844 |
|  |  | 3 | 714392.5716 | 1331700.6787 |
|  |  | 4 | 714154.4375 | 1331569.2399 |
|  |  | 1 | 714197.9283 | 1331490.4456 |
| 4 | 11131 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 714143.5648 | 1331588.9385 |
|  |  | 2 | 714381.6989 | 1331720.3773 |
|  |  | 3 | 714370.9818 | 1331739.7941 |
|  |  | 4 | 714114.7300 | 1331641.1799 |
|  |  | 1 | 714143.5648 | 1331588.9385 |
| 5 | 38517 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 713906.9150 | 1331069.9663 |
|  |  | 2 | 714281.5986 | 1331276.7740 |
|  |  | 3 | 714238.1078 | 1331355.5684 |
|  |  | 4 | 713863.4243 | 1331148.7606 |
|  |  | 1 | 713906.9150 | 1331069.9663 |
| 6 | 40950 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 713828.8858 | 1331155.3969 |
|  |  | 2 | 714227.2351 | 1331375.2669 |
|  |  | 3 | 714183.7443 | 1331454.0613 |
|  |  | 4 | 713785.3950 | 1331234.1912 |
|  |  | 1 | 713828.8858 | 1331155.3969 |
| 7 | 14791 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 714092.8692 | 1331432.4578 |
|  |  | 2 | 714171.6635 | 1331475.9486 |
|  |  | 3 | 714095.2464 | 1331614.3972 |
|  |  | 4 | 714010.4570 | 1331581.7680 |
|  |  | 1 | 714092.8692 | 1331432.4578 |
| 8 | 16187 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 713994.3762 | 1331378.0944 |
|  |  | 2 | 714073.1706 | 1331421.5851 |
|  |  | 3 | 713989.2596 | 1331573.6107 |
|  |  | 4 | 713904.4702 | 1331540.9815 |
|  |  | 1 | 713994.3762 | 1331378.0944 |
| 9 | 17582 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 713895.8833 | 1331323.7309 |
|  |  | 2 | 713974.6776 | 1331367.2217 |
|  |  | 3 | 713883.2728 | 1331532.8242 |
|  |  | 4 | 713798.4833 | 1331500.1950 |
|  |  | 1 | 713895.8833 | 1331323.7309 |
| 10 | 18977 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 713797.3903 | 1331269.3674 |
|  |  | 2 | 713876.1847 | 1331312.8582 |
|  |  | 3 | 713777.2860 | 1331492.0377 |
|  |  | 4 | 713692.4965 | 1331459.4086 |
|  |  | 1 | 713797.3903 | 1331269.3674 |
| 11 | 13511,50 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 713749.1681 | 1331242.7510 |
|  |  | 2 | 713777.6917 | 1331258.4947 |
|  |  | 3 | 713671.2991 | 1331451.2513 |
|  |  | 4 | 713588.0590 | 1331419.2183 |
|  |  | 1 | 713749.1681 | 1331242.7510 |

Ведомость поворотных точек границ земельных участков (проектируемых)

| № участка | Вид разрешенного использования | Территориальная зона по ПЗЗ | Площадь, кв.м | Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | № | X | Y |
|  |  |  |  | 1 | 714518.8572 | 1331407.7296 |
|  |  |  |  | 2 | 714545.9974 | 1331422.7097 |
|  |  |  |  | 3 | 714524.2520 | 1331462.1069 |
|  |  |  |  | 4 | 714497.1118 | 1331447.1268 |
|  |  |  |  | 1 | 714518.8572 | 1331407.7296 |
| 2 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | 1 | 714497.1118 | 1331447.1268 |
|  |  |  |  | 2 | 714524.2520 | 1331462.1069 |
|  |  |  |  | 3 | 714502.5066 | 1331501.5041 |
|  |  |  |  | 4 | 714475.3664 | 1331486.5239 |
|  |  |  |  | 1 | 714497.1118 | 1331447.1268 |
| 3 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | 1 | 714491.7169 | 1331392.7494 |
|  |  |  |  | 2 | 714518.8572 | 1331407.7296 |
|  |  |  |  | 3 | 714497.1118 | 1331447.1268 |
|  |  |  |  | 4 | 714469.9715 | 1331432.1466 |
|  |  |  |  | 1 | 714491.7169 | 1331392.7494 |
| 4 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | 1 | 714469.9715 | 1331432.1466 |
|  |  |  |  | 2 | 714497.1118 | 1331447.1268 |
|  |  |  |  | 3 | 714475.3664 | 1331486.5239 |
|  |  |  |  | 4 | 714448.2261 | 1331471.5438 |
|  |  |  |  | 1 | 714469.9715 | 1331432.1466 |
| 5 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714465.4521 | 1331378.2525 |
|  |  |  |  | 2 | 714491.7169 | 1331392.7494 |
|  |  |  |  | 3 | 714469.9715 | 1331432.1466 |
|  |  |  |  | 4 | 714443.7067 | 1331417.6497 |
|  |  |  |  | 1 | 714465.4521 | 1331378.2525 |
| 6 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714443.7067 | 1331417.6497 |
|  |  |  |  | 2 | 714469.9715 | 1331432.1466 |
|  |  |  |  | 3 | 714448.2261 | 1331471.5438 |
|  |  |  |  | 4 | 714421.9613 | 1331457.0469 |
|  |  |  |  | 1 | 714443.7067 | 1331417.6497 |
| 7 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714439.1873 | 1331363.7556 |
|  |  |  |  | 2 | 714465.4521 | 1331378.2525 |
|  |  |  |  | 3 | 714443.7067 | 1331417.6497 |
|  |  |  |  | 4 | 714417.4419 | 1331403.1527 |
|  |  |  |  | 1 | 714439.1873 | 1331363.7556 |
| 8 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714417.4419 | 1331403.1527 |
|  |  |  |  | 2 | 714443.7067 | 1331417.6497 |
|  |  |  |  | 3 | 714421.9613 | 1331457.0469 |
|  |  |  |  | 4 | 714395.6965 | 1331442.5499 |
|  |  |  |  | 1 | 714417.4419 | 1331403.1527 |
| 9 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714412.9225 | 1331349.2586 |
|  |  |  |  | 2 | 714439.1873 | 1331363.7556 |
|  |  |  |  | 3 | 714417.4419 | 1331403.1527 |
|  |  |  |  | 4 | 714391.1771 | 1331388.6558 |
|  |  |  |  | 1 | 714412.9225 | 1331349.2586 |
| 10 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714391.1771 | 1331388.6558 |
|  |  |  |  | 2 | 714417.4419 | 1331403.1527 |
|  |  |  |  | 3 | 714395.6965 | 1331442.5499 |
|  |  |  |  | 4 | 714369.4317 | 1331428.0530 |
|  |  |  |  | 1 | 714391.1771 | 1331388.6558 |
| 11 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714386.6577 | 1331334.7617 |
|  |  |  |  | 2 | 714412.9225 | 1331349.2586 |
|  |  |  |  | 3 | 714391.1771 | 1331388.6558 |
|  |  |  |  | 4 | 714364.9123 | 1331374.1589 |
|  |  |  |  | 1 | 714386.6577 | 1331334.7617 |
| 12 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714364.9123 | 1331374.1589 |
|  |  |  |  | 2 | 714391.1771 | 1331388.6558 |
|  |  |  |  | 3 | 714369.4317 | 1331428.0530 |
|  |  |  |  | 4 | 714343.1669 | 1331413.5561 |
|  |  |  |  | 1 | 714364.9123 | 1331374.1589 |
| 13 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714360.3929 | 1331320.2648 |
|  |  |  |  | 2 | 714386.6577 | 1331334.7617 |
|  |  |  |  | 3 | 714364.9123 | 1331374.1589 |
|  |  |  |  | 4 | 714338.6475 | 1331359.6620 |
|  |  |  |  | 1 | 714360.3929 | 1331320.2648 |
| 14 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714338.6475 | 1331359.6620 |
|  |  |  |  | 2 | 714364.9123 | 1331374.1589 |
|  |  |  |  | 3 | 714343.1669 | 1331413.5561 |
|  |  |  |  | 4 | 714316.9021 | 1331399.0591 |
|  |  |  |  | 1 | 714338.6475 | 1331359.6620 |
| 15 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714334.1281 | 1331305.7679 |
|  |  |  |  | 2 | 714360.3929 | 1331320.2648 |
|  |  |  |  | 3 | 714338.6475 | 1331359.6620 |
|  |  |  |  | 4 | 714312.3828 | 1331345.1650 |
|  |  |  |  | 1 | 714334.1281 | 1331305.7679 |
| 16 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714312.3828 | 1331345.1650 |
|  |  |  |  | 2 | 714338.6475 | 1331359.6620 |
|  |  |  |  | 3 | 714316.9021 | 1331399.0591 |
|  |  |  |  | 4 | 714290.6374 | 1331384.5622 |
|  |  |  |  | 1 | 714312.3828 | 1331345.1650 |
| 17 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714307.8634 | 1331291.2709 |
|  |  |  |  | 2 | 714334.1281 | 1331305.7679 |
|  |  |  |  | 3 | 714312.3828 | 1331345.1650 |
|  |  |  |  | 4 | 714286.1180 | 1331330.6681 |
|  |  |  |  | 1 | 714307.8634 | 1331291.2709 |
| 18 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714286.1180 | 1331330.6681 |
|  |  |  |  | 2 | 714312.3828 | 1331345.1650 |
|  |  |  |  | 3 | 714290.6374 | 1331384.5622 |
|  |  |  |  | 4 | 714264.3726 | 1331370.0653 |
|  |  |  |  | 1 | 714286.1180 | 1331330.6681 |
| 19 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | 1 | 714464.4937 | 1331506.2225 |
|  |  |  |  | 2 | 714491.6339 | 1331521.2027 |
|  |  |  |  | 3 | 714469.8886 | 1331560.5999 |
|  |  |  |  | 4 | 714442.7483 | 1331545.6197 |
|  |  |  |  | 1 | 714464.4937 | 1331506.2225 |
| 20 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | 1 | 714442.7483 | 1331545.6197 |
|  |  |  |  | 2 | 714469.8886 | 1331560.5999 |
|  |  |  |  | 3 | 714448.1432 | 1331599.9971 |
|  |  |  |  | 4 | 714421.0029 | 1331585.0169 |
|  |  |  |  | 1 | 714442.7483 | 1331545.6197 |
| 21 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | 1 | 714437.3534 | 1331491.2424 |
|  |  |  |  | 2 | 714464.4937 | 1331506.2225 |
|  |  |  |  | 3 | 714442.7483 | 1331545.6197 |
|  |  |  |  | 4 | 714415.6080 | 1331530.6396 |
|  |  |  |  | 1 | 714437.3534 | 1331491.2424 |
| 22 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | 1 | 714415.6080 | 1331530.6396 |
|  |  |  |  | 2 | 714442.7483 | 1331545.6197 |
|  |  |  |  | 3 | 714421.0029 | 1331585.0169 |
|  |  |  |  | 4 | 714393.8626 | 1331570.0367 |
|  |  |  |  | 1 | 714415.6080 | 1331530.6396 |
| 23 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714411.0886 | 1331476.7455 |
|  |  |  |  | 2 | 714437.3534 | 1331491.2424 |
|  |  |  |  | 3 | 714415.6080 | 1331530.6396 |
|  |  |  |  | 4 | 714389.3432 | 1331516.1426 |
|  |  |  |  | 1 | 714411.0886 | 1331476.7455 |
| 24 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714389.3432 | 1331516.1426 |
|  |  |  |  | 2 | 714415.6080 | 1331530.6396 |
|  |  |  |  | 3 | 714393.8626 | 1331570.0367 |
|  |  |  |  | 4 | 714367.5978 | 1331555.5398 |
|  |  |  |  | 1 | 714389.3432 | 1331516.1426 |
| 25 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714384.8238 | 1331462.2485 |
|  |  |  |  | 2 | 714411.0886 | 1331476.7455 |
|  |  |  |  | 3 | 714389.3432 | 1331516.1426 |
|  |  |  |  | 4 | 714363.0784 | 1331501.6457 |
|  |  |  |  | 1 | 714384.8238 | 1331462.2485 |
| 26 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714363.0784 | 1331501.6457 |
|  |  |  |  | 2 | 714389.3432 | 1331516.1426 |
|  |  |  |  | 3 | 714367.5978 | 1331555.5398 |
|  |  |  |  | 4 | 714341.3330 | 1331541.0429 |
|  |  |  |  | 1 | 714363.0784 | 1331501.6457 |
| 27 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714358.5590 | 1331447.7516 |
|  |  |  |  | 2 | 714384.8238 | 1331462.2485 |
|  |  |  |  | 3 | 714363.0784 | 1331501.6457 |
|  |  |  |  | 4 | 714336.8136 | 1331487.1488 |
|  |  |  |  | 1 | 714358.5590 | 1331447.7516 |
| 28 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714336.8136 | 1331487.1488 |
|  |  |  |  | 2 | 714363.0784 | 1331501.6457 |
|  |  |  |  | 3 | 714341.3330 | 1331541.0429 |
|  |  |  |  | 4 | 714315.0682 | 1331526.5460 |
|  |  |  |  | 1 | 714336.8136 | 1331487.1488 |
| 29 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714332.2942 | 1331433.2547 |
|  |  |  |  | 2 | 714358.5590 | 1331447.7516 |
|  |  |  |  | 3 | 714336.8136 | 1331487.1488 |
|  |  |  |  | 4 | 714310.5488 | 1331472.6518 |
|  |  |  |  | 1 | 714332.2942 | 1331433.2547 |
| 30 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714310.5488 | 1331472.6518 |
|  |  |  |  | 2 | 714336.8136 | 1331487.1488 |
|  |  |  |  | 3 | 714315.0682 | 1331526.5460 |
|  |  |  |  | 4 | 714288.8034 | 1331512.0490 |
|  |  |  |  | 1 | 714310.5488 | 1331472.6518 |
| 31 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714306.0295 | 1331418.7577 |
|  |  |  |  | 2 | 714332.2942 | 1331433.2547 |
|  |  |  |  | 3 | 714310.5488 | 1331472.6518 |
|  |  |  |  | 4 | 714284.2841 | 1331458.1549 |
|  |  |  |  | 1 | 714306.0295 | 1331418.7577 |
| 32 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714284.2841 | 1331458.1549 |
|  |  |  |  | 2 | 714310.5488 | 1331472.6518 |
|  |  |  |  | 3 | 714288.8034 | 1331512.0490 |
|  |  |  |  | 4 | 714262.5387 | 1331497.5521 |
|  |  |  |  | 1 | 714284.2841 | 1331458.1549 |
| 33 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714279.7647 | 1331404.2608 |
|  |  |  |  | 2 | 714306.0295 | 1331418.7577 |
|  |  |  |  | 3 | 714284.2841 | 1331458.1549 |
|  |  |  |  | 4 | 714258.0193 | 1331443.6580 |
|  |  |  |  | 1 | 714279.7647 | 1331404.2608 |
| 34 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714258.0193 | 1331443.6580 |
|  |  |  |  | 2 | 714284.2841 | 1331458.1549 |
|  |  |  |  | 3 | 714262.5387 | 1331497.5521 |
|  |  |  |  | 4 | 714236.2739 | 1331483.0552 |
|  |  |  |  | 1 | 714258.0193 | 1331443.6580 |
| 35 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714253.4999 | 1331389.7639 |
|  |  |  |  | 2 | 714279.7647 | 1331404.2608 |
|  |  |  |  | 3 | 714258.0193 | 1331443.6580 |
|  |  |  |  | 4 | 714231.7545 | 1331429.1611 |
|  |  |  |  | 1 | 714253.4999 | 1331389.7639 |
| 36 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714231.7545 | 1331429.1611 |
|  |  |  |  | 2 | 714258.0193 | 1331443.6580 |
|  |  |  |  | 3 | 714236.2739 | 1331483.0552 |
|  |  |  |  | 4 | 714210.0091 | 1331468.5582 |
|  |  |  |  | 1 | 714231.7545 | 1331429.1611 |
| 37 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | 1 | 714408.9221 | 1331606.9042 |
|  |  |  |  | 2 | 714436.0624 | 1331621.8844 |
|  |  |  |  | 3 | 714414.3170 | 1331661.2816 |
|  |  |  |  | 4 | 714387.1767 | 1331646.3014 |
|  |  |  |  | 1 | 714408.9221 | 1331606.9042 |
| 38 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | 1 | 714387.1767 | 1331646.3014 |
|  |  |  |  | 2 | 714414.3170 | 1331661.2816 |
|  |  |  |  | 3 | 714392.5716 | 1331700.6787 |
|  |  |  |  | 4 | 714365.4313 | 1331685.6986 |
|  |  |  |  | 1 | 714387.1767 | 1331646.3014 |
| 39 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | 1 | 714381.7818 | 1331591.9241 |
|  |  |  |  | 2 | 714408.9221 | 1331606.9042 |
|  |  |  |  | 3 | 714387.1767 | 1331646.3014 |
|  |  |  |  | 4 | 714360.0364 | 1331631.3212 |
|  |  |  |  | 1 | 714381.7818 | 1331591.9241 |
| 40 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1395 | 1 | 714360.0364 | 1331631.3212 |
|  |  |  |  | 2 | 714387.1767 | 1331646.3014 |
|  |  |  |  | 3 | 714365.4313 | 1331685.6986 |
|  |  |  |  | 4 | 714338.2910 | 1331670.7184 |
|  |  |  |  | 1 | 714360.0364 | 1331631.3212 |
| 41 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714355.5170 | 1331577.4271 |
|  |  |  |  | 2 | 714381.7818 | 1331591.9241 |
|  |  |  |  | 3 | 714360.0364 | 1331631.3212 |
|  |  |  |  | 4 | 714333.7716 | 1331616.8243 |
|  |  |  |  | 1 | 714355.5170 | 1331577.4271 |
| 42 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714333.7716 | 1331616.8243 |
|  |  |  |  | 2 | 714360.0364 | 1331631.3212 |
|  |  |  |  | 3 | 714338.2910 | 1331670.7184 |
|  |  |  |  | 4 | 714312.0262 | 1331656.2215 |
|  |  |  |  | 1 | 714333.7716 | 1331616.8243 |
| 43 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714329.2523 | 1331562.9302 |
|  |  |  |  | 2 | 714355.5170 | 1331577.4271 |
|  |  |  |  | 3 | 714333.7716 | 1331616.8243 |
|  |  |  |  | 4 | 714307.5069 | 1331602.3274 |
|  |  |  |  | 1 | 714329.2523 | 1331562.9302 |
| 44 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714307.5069 | 1331602.3274 |
|  |  |  |  | 2 | 714333.7716 | 1331616.8243 |
|  |  |  |  | 3 | 714312.0262 | 1331656.2215 |
|  |  |  |  | 4 | 714285.7615 | 1331641.7246 |
|  |  |  |  | 1 | 714307.5069 | 1331602.3274 |
| 45 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714302.9875 | 1331548.4333 |
|  |  |  |  | 2 | 714329.2523 | 1331562.9302 |
|  |  |  |  | 3 | 714307.5069 | 1331602.3274 |
|  |  |  |  | 4 | 714281.2421 | 1331587.8305 |
|  |  |  |  | 1 | 714302.9875 | 1331548.4333 |
| 46 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714281.2421 | 1331587.8305 |
|  |  |  |  | 2 | 714307.5069 | 1331602.3274 |
|  |  |  |  | 3 | 714285.7615 | 1331641.7246 |
|  |  |  |  | 4 | 714259.4967 | 1331627.2276 |
|  |  |  |  | 1 | 714281.2421 | 1331587.8305 |
| 47 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714276.7227 | 1331533.9363 |
|  |  |  |  | 2 | 714302.9875 | 1331548.4333 |
|  |  |  |  | 3 | 714281.2421 | 1331587.8305 |
|  |  |  |  | 4 | 714254.9773 | 1331573.3335 |
|  |  |  |  | 1 | 714276.7227 | 1331533.9363 |
| 48 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714254.9773 | 1331573.3335 |
|  |  |  |  | 2 | 714281.2421 | 1331587.8305 |
|  |  |  |  | 3 | 714259.4967 | 1331627.2276 |
|  |  |  |  | 4 | 714233.2319 | 1331612.7307 |
|  |  |  |  | 1 | 714254.9773 | 1331573.3335 |
| 49 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714250.4579 | 1331519.4394 |
|  |  |  |  | 2 | 714276.7227 | 1331533.9363 |
|  |  |  |  | 3 | 714254.9773 | 1331573.3335 |
|  |  |  |  | 4 | 714228.7125 | 1331558.8366 |
|  |  |  |  | 1 | 714250.4579 | 1331519.4394 |
| 50 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714228.7125 | 1331558.8366 |
|  |  |  |  | 2 | 714254.9773 | 1331573.3335 |
|  |  |  |  | 3 | 714233.2319 | 1331612.7307 |
|  |  |  |  | 4 | 714206.9671 | 1331598.2338 |
|  |  |  |  | 1 | 714228.7125 | 1331558.8366 |
| 51 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714224.1931 | 1331504.9425 |
|  |  |  |  | 2 | 714250.4579 | 1331519.4394 |
|  |  |  |  | 3 | 714228.7125 | 1331558.8366 |
|  |  |  |  | 4 | 714202.4477 | 1331544.3397 |
|  |  |  |  | 1 | 714224.1931 | 1331504.9425 |
| 52 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714202.4477 | 1331544.3397 |
|  |  |  |  | 2 | 714228.7125 | 1331558.8366 |
|  |  |  |  | 3 | 714206.9671 | 1331598.2338 |
|  |  |  |  | 4 | 714180.7023 | 1331583.7369 |
|  |  |  |  | 1 | 714202.4477 | 1331544.3397 |
| 53 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714197.9283 | 1331490.4456 |
|  |  |  |  | 2 | 714224.1931 | 1331504.9425 |
|  |  |  |  | 3 | 714202.4477 | 1331544.3397 |
|  |  |  |  | 4 | 714176.1829 | 1331529.8427 |
|  |  |  |  | 1 | 714197.9283 | 1331490.4456 |
| 54 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 714176.1829 | 1331529.8427 |
|  |  |  |  | 2 | 714202.4477 | 1331544.3397 |
|  |  |  |  | 3 | 714180.7023 | 1331583.7369 |
|  |  |  |  | 4 | 714154.4375 | 1331569.2399 |
|  |  |  |  | 1 | 714176.1829 | 1331529.8427 |
| 55 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 714149.5742 | 1331203.9028 |
|  |  |  |  | 2 | 714176.5394 | 1331218.7863 |
|  |  |  |  | 3 | 714154.7940 | 1331258.1835 |
|  |  |  |  | 4 | 714127.8288 | 1331243.2999 |
|  |  |  |  | 1 | 714149.5742 | 1331203.9028 |
| 56 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 714127.8288 | 1331243.2999 |
|  |  |  |  | 2 | 714154.7940 | 1331258.1835 |
|  |  |  |  | 3 | 714133.0486 | 1331297.5806 |
|  |  |  |  | 4 | 714106.0835 | 1331282.6971 |
|  |  |  |  | 1 | 714127.8288 | 1331243.2999 |
| 57 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 714122.6091 | 1331189.0193 |
|  |  |  |  | 2 | 714149.5742 | 1331203.9028 |
|  |  |  |  | 3 | 714127.8288 | 1331243.2999 |
|  |  |  |  | 4 | 714100.8637 | 1331228.4164 |
|  |  |  |  | 1 | 714122.6091 | 1331189.0193 |
| 58 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 714100.8637 | 1331228.4164 |
|  |  |  |  | 2 | 714127.8288 | 1331243.2999 |
|  |  |  |  | 3 | 714106.0835 | 1331282.6971 |
|  |  |  |  | 4 | 714079.1183 | 1331267.8136 |
|  |  |  |  | 1 | 714100.8637 | 1331228.4164 |
| 59 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 714095.6439 | 1331174.1357 |
|  |  |  |  | 2 | 714122.6091 | 1331189.0193 |
|  |  |  |  | 3 | 714100.8637 | 1331228.4164 |
|  |  |  |  | 4 | 714073.8985 | 1331213.5329 |
|  |  |  |  | 1 | 714095.6439 | 1331174.1357 |
| 60 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 714073.8985 | 1331213.5329 |
|  |  |  |  | 2 | 714100.8637 | 1331228.4164 |
|  |  |  |  | 3 | 714079.1183 | 1331267.8136 |
|  |  |  |  | 4 | 714052.1531 | 1331252.9301 |
|  |  |  |  | 1 | 714073.8985 | 1331213.5329 |
| 61 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 714068.6787 | 1331159.2522 |
|  |  |  |  | 2 | 714095.6439 | 1331174.1357 |
|  |  |  |  | 3 | 714073.8985 | 1331213.5329 |
|  |  |  |  | 4 | 714046.9333 | 1331198.6494 |
|  |  |  |  | 1 | 714068.6787 | 1331159.2522 |
| 62 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 714046.9333 | 1331198.6494 |
|  |  |  |  | 2 | 714073.8985 | 1331213.5329 |
|  |  |  |  | 3 | 714052.1531 | 1331252.9301 |
|  |  |  |  | 4 | 714025.1879 | 1331238.0466 |
|  |  |  |  | 1 | 714046.9333 | 1331198.6494 |
| 63 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 714041.7135 | 1331144.3687 |
|  |  |  |  | 2 | 714068.6787 | 1331159.2522 |
|  |  |  |  | 3 | 714046.9333 | 1331198.6494 |
|  |  |  |  | 4 | 714019.9681 | 1331183.7659 |
|  |  |  |  | 1 | 714041.7135 | 1331144.3687 |
| 64 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 714019.9681 | 1331183.7659 |
|  |  |  |  | 2 | 714046.9333 | 1331198.6494 |
|  |  |  |  | 3 | 714025.1879 | 1331238.0466 |
|  |  |  |  | 4 | 713998.2227 | 1331223.1631 |
|  |  |  |  | 1 | 714019.9681 | 1331183.7659 |
| 65 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 714014.7483 | 1331129.4852 |
|  |  |  |  | 2 | 714041.7135 | 1331144.3687 |
|  |  |  |  | 3 | 714019.9681 | 1331183.7659 |
|  |  |  |  | 4 | 713993.0029 | 1331168.8824 |
|  |  |  |  | 1 | 714014.7483 | 1331129.4852 |
| 66 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 713993.0029 | 1331168.8824 |
|  |  |  |  | 2 | 714019.9681 | 1331183.7659 |
|  |  |  |  | 3 | 713998.2227 | 1331223.1631 |
|  |  |  |  | 4 | 713971.2575 | 1331208.2796 |
|  |  |  |  | 1 | 713993.0029 | 1331168.8824 |
| 67 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 713987.7832 | 1331114.6017 |
|  |  |  |  | 2 | 714014.7483 | 1331129.4852 |
|  |  |  |  | 3 | 713993.0029 | 1331168.8824 |
|  |  |  |  | 4 | 713966.0378 | 1331153.9989 |
|  |  |  |  | 1 | 713987.7832 | 1331114.6017 |
| 68 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 713966.0378 | 1331153.9989 |
|  |  |  |  | 2 | 713993.0029 | 1331168.8824 |
|  |  |  |  | 3 | 713971.2575 | 1331208.2796 |
|  |  |  |  | 4 | 713944.2924 | 1331193.3960 |
|  |  |  |  | 1 | 713966.0378 | 1331153.9989 |
| 69 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 713960.8180 | 1331099.7182 |
|  |  |  |  | 2 | 713987.7832 | 1331114.6017 |
|  |  |  |  | 3 | 713966.0378 | 1331153.9989 |
|  |  |  |  | 4 | 713939.0726 | 1331139.1153 |
|  |  |  |  | 1 | 713960.8180 | 1331099.7182 |
| 70 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 713939.0726 | 1331139.1153 |
|  |  |  |  | 2 | 713966.0378 | 1331153.9989 |
|  |  |  |  | 3 | 713944.2924 | 1331193.3960 |
|  |  |  |  | 4 | 713917.3272 | 1331178.5125 |
|  |  |  |  | 1 | 713939.0726 | 1331139.1153 |
| 71 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 713933.8528 | 1331084.8347 |
|  |  |  |  | 2 | 713960.8180 | 1331099.7182 |
|  |  |  |  | 3 | 713939.0726 | 1331139.1153 |
|  |  |  |  | 4 | 713912.1074 | 1331124.2318 |
|  |  |  |  | 1 | 713933.8528 | 1331084.8347 |
| 72 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1386 | 1 | 713912.1074 | 1331124.2318 |
|  |  |  |  | 2 | 713939.0726 | 1331139.1153 |
|  |  |  |  | 3 | 713917.3272 | 1331178.5125 |
|  |  |  |  | 4 | 713890.3620 | 1331163.6290 |
|  |  |  |  | 1 | 713912.1074 | 1331124.2318 |
| 73 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1385 | 1 | 713906.9150 | 1331069.9663 |
|  |  |  |  | 2 | 713933.8528 | 1331084.8347 |
|  |  |  |  | 3 | 713912.1074 | 1331124.2318 |
|  |  |  |  | 4 | 713885.1697 | 1331109.3635 |
|  |  |  |  | 1 | 713906.9150 | 1331069.9663 |
| 74 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1385 | 1 | 713885.1697 | 1331109.3635 |
|  |  |  |  | 2 | 713912.1074 | 1331124.2318 |
|  |  |  |  | 3 | 713890.3620 | 1331163.6290 |
|  |  |  |  | 4 | 713863.4243 | 1331148.7606 |
|  |  |  |  | 1 | 713885.1697 | 1331109.3635 |
| 75 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714200.7952 | 1331360.6734 |
|  |  |  |  | 2 | 714227.2351 | 1331375.2669 |
|  |  |  |  | 3 | 714205.4897 | 1331414.6641 |
|  |  |  |  | 4 | 714179.0498 | 1331400.0706 |
|  |  |  |  | 1 | 714200.7952 | 1331360.6734 |
| 76 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714179.0498 | 1331400.0706 |
|  |  |  |  | 2 | 714205.4897 | 1331414.6641 |
|  |  |  |  | 3 | 714183.7443 | 1331454.0613 |
|  |  |  |  | 4 | 714157.3044 | 1331439.4677 |
|  |  |  |  | 1 | 714179.0498 | 1331400.0706 |
| 77 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714174.3553 | 1331346.0798 |
|  |  |  |  | 2 | 714200.7952 | 1331360.6734 |
|  |  |  |  | 3 | 714179.0498 | 1331400.0706 |
|  |  |  |  | 4 | 714152.6099 | 1331385.4770 |
|  |  |  |  | 1 | 714174.3553 | 1331346.0798 |
| 78 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714152.6099 | 1331385.4770 |
|  |  |  |  | 2 | 714179.0498 | 1331400.0706 |
|  |  |  |  | 3 | 714157.3044 | 1331439.4677 |
|  |  |  |  | 4 | 714130.8645 | 1331424.8742 |
|  |  |  |  | 1 | 714152.6099 | 1331385.4770 |
| 79 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714147.9154 | 1331331.4862 |
|  |  |  |  | 2 | 714174.3553 | 1331346.0798 |
|  |  |  |  | 3 | 714152.6099 | 1331385.4770 |
|  |  |  |  | 4 | 714126.1700 | 1331370.8834 |
|  |  |  |  | 1 | 714147.9154 | 1331331.4862 |
| 80 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714126.1700 | 1331370.8834 |
|  |  |  |  | 2 | 714152.6099 | 1331385.4770 |
|  |  |  |  | 3 | 714130.8645 | 1331424.8742 |
|  |  |  |  | 4 | 714104.4246 | 1331410.2806 |
|  |  |  |  | 1 | 714126.1700 | 1331370.8834 |
| 81 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714121.4755 | 1331316.8926 |
|  |  |  |  | 2 | 714147.9154 | 1331331.4862 |
|  |  |  |  | 3 | 714126.1700 | 1331370.8834 |
|  |  |  |  | 4 | 714099.7302 | 1331356.2898 |
|  |  |  |  | 1 | 714121.4755 | 1331316.8926 |
| 82 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714099.7302 | 1331356.2898 |
|  |  |  |  | 2 | 714126.1700 | 1331370.8834 |
|  |  |  |  | 3 | 714104.4246 | 1331410.2806 |
|  |  |  |  | 4 | 714077.9848 | 1331395.6870 |
|  |  |  |  | 1 | 714099.7302 | 1331356.2898 |
| 83 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714095.0357 | 1331302.2991 |
|  |  |  |  | 2 | 714121.4755 | 1331316.8926 |
|  |  |  |  | 3 | 714099.7302 | 1331356.2898 |
|  |  |  |  | 4 | 714073.2903 | 1331341.6963 |
|  |  |  |  | 1 | 714095.0357 | 1331302.2991 |
| 84 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714073.2903 | 1331341.6963 |
|  |  |  |  | 2 | 714099.7302 | 1331356.2898 |
|  |  |  |  | 3 | 714077.9848 | 1331395.6870 |
|  |  |  |  | 4 | 714051.5449 | 1331381.0934 |
|  |  |  |  | 1 | 714073.2903 | 1331341.6963 |
| 85 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714068.5958 | 1331287.7055 |
|  |  |  |  | 2 | 714095.0357 | 1331302.2991 |
|  |  |  |  | 3 | 714073.2903 | 1331341.6963 |
|  |  |  |  | 4 | 714046.8504 | 1331327.1027 |
|  |  |  |  | 1 | 714068.5958 | 1331287.7055 |
| 86 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1359 | 1 | 714046.8504 | 1331327.1027 |
|  |  |  |  | 2 | 714073.2903 | 1331341.6963 |
|  |  |  |  | 3 | 714051.5449 | 1331381.0934 |
|  |  |  |  | 4 | 714025.1050 | 1331366.4999 |
|  |  |  |  | 1 | 714046.8504 | 1331327.1027 |
| 87 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1307 | 1 | 714043.1627 | 1331273.6676 |
|  |  |  |  | 2 | 714068.5958 | 1331287.7055 |
|  |  |  |  | 3 | 714046.8504 | 1331327.1027 |
|  |  |  |  | 4 | 714021.4173 | 1331313.0648 |
|  |  |  |  | 1 | 714043.1627 | 1331273.6676 |
| 88 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1307 | 1 | 714021.4173 | 1331313.0648 |
|  |  |  |  | 2 | 714046.8504 | 1331327.1027 |
|  |  |  |  | 3 | 714025.1050 | 1331366.4999 |
|  |  |  |  | 4 | 713999.6719 | 1331352.4620 |
|  |  |  |  | 1 | 714021.4173 | 1331313.0648 |
| 89 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1249 | 1 | 714012.7393 | 1331256.8754 |
|  |  |  |  | 2 | 714037.0343 | 1331270.2850 |
|  |  |  |  | 3 | 714015.2889 | 1331309.6822 |
|  |  |  |  | 4 | 713990.9939 | 1331296.2725 |
|  |  |  |  | 1 | 714012.7393 | 1331256.8754 |
| 90 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1249 | 1 | 713990.9939 | 1331296.2725 |
|  |  |  |  | 2 | 714015.2889 | 1331309.6822 |
|  |  |  |  | 3 | 713993.5435 | 1331349.0794 |
|  |  |  |  | 4 | 713969.2485 | 1331335.6697 |
|  |  |  |  | 1 | 713990.9939 | 1331296.2725 |
| 91 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713986.4745 | 1331242.3784 |
|  |  |  |  | 2 | 714012.7393 | 1331256.8754 |
|  |  |  |  | 3 | 713990.9939 | 1331296.2725 |
|  |  |  |  | 4 | 713964.7291 | 1331281.7756 |
|  |  |  |  | 1 | 713986.4745 | 1331242.3784 |
| 92 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713964.7291 | 1331281.7756 |
|  |  |  |  | 2 | 713990.9939 | 1331296.2725 |
|  |  |  |  | 3 | 713969.2485 | 1331335.6697 |
|  |  |  |  | 4 | 713942.9838 | 1331321.1728 |
|  |  |  |  | 1 | 713964.7291 | 1331281.7756 |
| 93 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713960.2098 | 1331227.8815 |
|  |  |  |  | 2 | 713986.4745 | 1331242.3784 |
|  |  |  |  | 3 | 713964.7291 | 1331281.7756 |
|  |  |  |  | 4 | 713938.4644 | 1331267.2787 |
|  |  |  |  | 1 | 713960.2098 | 1331227.8815 |
| 94 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713938.4644 | 1331267.2787 |
|  |  |  |  | 2 | 713964.7291 | 1331281.7756 |
|  |  |  |  | 3 | 713942.9838 | 1331321.1728 |
|  |  |  |  | 4 | 713916.7190 | 1331306.6759 |
|  |  |  |  | 1 | 713938.4644 | 1331267.2787 |
| 95 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713933.9450 | 1331213.3846 |
|  |  |  |  | 2 | 713960.2098 | 1331227.8815 |
|  |  |  |  | 3 | 713938.4644 | 1331267.2787 |
|  |  |  |  | 4 | 713912.1996 | 1331252.7818 |
|  |  |  |  | 1 | 713933.9450 | 1331213.3846 |
| 96 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713912.1996 | 1331252.7818 |
|  |  |  |  | 2 | 713938.4644 | 1331267.2787 |
|  |  |  |  | 3 | 713916.7190 | 1331306.6759 |
|  |  |  |  | 4 | 713890.4542 | 1331292.1789 |
|  |  |  |  | 1 | 713912.1996 | 1331252.7818 |
| 97 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713907.6802 | 1331198.8876 |
|  |  |  |  | 2 | 713933.9450 | 1331213.3846 |
|  |  |  |  | 3 | 713912.1996 | 1331252.7818 |
|  |  |  |  | 4 | 713885.9348 | 1331238.2848 |
|  |  |  |  | 1 | 713907.6802 | 1331198.8876 |
| 98 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713885.9348 | 1331238.2848 |
|  |  |  |  | 2 | 713912.1996 | 1331252.7818 |
|  |  |  |  | 3 | 713890.4542 | 1331292.1789 |
|  |  |  |  | 4 | 713864.1894 | 1331277.6820 |
|  |  |  |  | 1 | 713885.9348 | 1331238.2848 |
| 99 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713881.4154 | 1331184.3907 |
|  |  |  |  | 2 | 713907.6802 | 1331198.8876 |
|  |  |  |  | 3 | 713885.9348 | 1331238.2848 |
|  |  |  |  | 4 | 713859.6700 | 1331223.7879 |
|  |  |  |  | 1 | 713881.4154 | 1331184.3907 |
| 100 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713859.6700 | 1331223.7879 |
|  |  |  |  | 2 | 713885.9348 | 1331238.2848 |
|  |  |  |  | 3 | 713864.1894 | 1331277.6820 |
|  |  |  |  | 4 | 713837.9246 | 1331263.1851 |
|  |  |  |  | 1 | 713859.6700 | 1331223.7879 |
| 101 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713855.1506 | 1331169.8938 |
|  |  |  |  | 2 | 713881.4154 | 1331184.3907 |
|  |  |  |  | 3 | 713859.6700 | 1331223.7879 |
|  |  |  |  | 4 | 713833.4052 | 1331209.2910 |
|  |  |  |  | 1 | 713855.1506 | 1331169.8938 |
| 102 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713833.4052 | 1331209.2910 |
|  |  |  |  | 2 | 713859.6700 | 1331223.7879 |
|  |  |  |  | 3 | 713837.9246 | 1331263.1851 |
|  |  |  |  | 4 | 713811.6598 | 1331248.6881 |
|  |  |  |  | 1 | 713833.4052 | 1331209.2910 |
| 103 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713828.8858 | 1331155.3969 |
|  |  |  |  | 2 | 713855.1506 | 1331169.8938 |
|  |  |  |  | 3 | 713833.4052 | 1331209.2910 |
|  |  |  |  | 4 | 713807.1404 | 1331194.7940 |
|  |  |  |  | 1 | 713828.8858 | 1331155.3969 |
| 104 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1350 | 1 | 713807.1404 | 1331194.7940 |
|  |  |  |  | 2 | 713833.4052 | 1331209.2910 |
|  |  |  |  | 3 | 713811.6598 | 1331248.6881 |
|  |  |  |  | 4 | 713785.3950 | 1331234.1912 |
|  |  |  |  | 1 | 713807.1404 | 1331194.7940 |
| 105 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 714171.6635 | 1331475.9486 |
|  |  |  |  | 2 | 714155.9585 | 1331504.4021 |
|  |  |  |  | 3 | 714116.5613 | 1331482.6568 |
|  |  |  |  | 4 | 714132.2663 | 1331454.2032 |
|  |  |  |  | 1 | 714171.6635 | 1331475.9486 |
| 106 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 714155.9585 | 1331504.4021 |
|  |  |  |  | 2 | 714140.2535 | 1331532.8557 |
|  |  |  |  | 3 | 714100.8563 | 1331511.1103 |
|  |  |  |  | 4 | 714116.5613 | 1331482.6568 |
|  |  |  |  | 1 | 714155.9585 | 1331504.4021 |
| 107 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 714140.2535 | 1331532.8557 |
|  |  |  |  | 2 | 714124.5485 | 1331561.3092 |
|  |  |  |  | 3 | 714085.1513 | 1331539.5638 |
|  |  |  |  | 4 | 714100.8563 | 1331511.1103 |
|  |  |  |  | 1 | 714140.2535 | 1331532.8557 |
| 108 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 714124.5485 | 1331561.3092 |
|  |  |  |  | 2 | 714108.8435 | 1331589.7627 |
|  |  |  |  | 3 | 714069.4463 | 1331568.0173 |
|  |  |  |  | 4 | 714085.1513 | 1331539.5638 |
|  |  |  |  | 1 | 714124.5485 | 1331561.3092 |
| 109 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1406 | 1 | 714108.8435 | 1331589.7627 |
|  |  |  |  | 2 | 714095.2464 | 1331614.3972 |
|  |  |  |  | 3 | 714052.8517 | 1331598.0826 |
|  |  |  |  | 4 | 714069.4463 | 1331568.0173 |
|  |  |  |  | 1 | 714108.8435 | 1331589.7627 |
| 110 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 714132.2663 | 1331454.2032 |
|  |  |  |  | 2 | 714116.5613 | 1331482.6568 |
|  |  |  |  | 3 | 714077.1642 | 1331460.9114 |
|  |  |  |  | 4 | 714092.8692 | 1331432.4578 |
|  |  |  |  | 1 | 714132.2663 | 1331454.2032 |
| 111 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 714116.5613 | 1331482.6568 |
|  |  |  |  | 2 | 714100.8563 | 1331511.1103 |
|  |  |  |  | 3 | 714061.4592 | 1331489.3649 |
|  |  |  |  | 4 | 714077.1642 | 1331460.9114 |
|  |  |  |  | 1 | 714116.5613 | 1331482.6568 |
| 112 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 714100.8563 | 1331511.1103 |
|  |  |  |  | 2 | 714085.1513 | 1331539.5638 |
|  |  |  |  | 3 | 714045.7541 | 1331517.8184 |
|  |  |  |  | 4 | 714061.4592 | 1331489.3649 |
|  |  |  |  | 1 | 714100.8563 | 1331511.1103 |
| 113 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 714085.1513 | 1331539.5638 |
|  |  |  |  | 2 | 714069.4463 | 1331568.0173 |
|  |  |  |  | 3 | 714030.0491 | 1331546.2719 |
|  |  |  |  | 4 | 714045.7541 | 1331517.8184 |
|  |  |  |  | 1 | 714085.1513 | 1331539.5638 |
| 114 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1685 | 1 | 714069.4463 | 1331568.0173 |
|  |  |  |  | 2 | 714052.8517 | 1331598.0826 |
|  |  |  |  | 3 | 714010.4570 | 1331581.7680 |
|  |  |  |  | 4 | 714030.0491 | 1331546.2719 |
|  |  |  |  | 1 | 714069.4463 | 1331568.0173 |
| 115 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1305 | 1 | 714073.1706 | 1331421.5851 |
|  |  |  |  | 2 | 714059.1569 | 1331446.9744 |
|  |  |  |  | 3 | 714019.7597 | 1331425.2290 |
|  |  |  |  | 4 | 714033.7734 | 1331399.8398 |
|  |  |  |  | 1 | 714073.1706 | 1331421.5851 |
| 116 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1305 | 1 | 714059.1569 | 1331446.9744 |
|  |  |  |  | 2 | 714045.1432 | 1331472.3637 |
|  |  |  |  | 3 | 714005.7460 | 1331450.6183 |
|  |  |  |  | 4 | 714019.7597 | 1331425.2290 |
|  |  |  |  | 1 | 714059.1569 | 1331446.9744 |
| 117 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1305 | 1 | 714045.1432 | 1331472.3637 |
|  |  |  |  | 2 | 714031.1295 | 1331497.7530 |
|  |  |  |  | 3 | 713991.7323 | 1331476.0076 |
|  |  |  |  | 4 | 714005.7460 | 1331450.6183 |
|  |  |  |  | 1 | 714045.1432 | 1331472.3637 |
| 118 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1305 | 1 | 714031.1295 | 1331497.7530 |
|  |  |  |  | 2 | 714017.1158 | 1331523.1423 |
|  |  |  |  | 3 | 713977.7186 | 1331501.3969 |
|  |  |  |  | 4 | 713991.7323 | 1331476.0076 |
|  |  |  |  | 1 | 714031.1295 | 1331497.7530 |
| 119 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1305 | 1 | 714017.1158 | 1331523.1423 |
|  |  |  |  | 2 | 714003.1021 | 1331548.5316 |
|  |  |  |  | 3 | 713963.7049 | 1331526.7862 |
|  |  |  |  | 4 | 713977.7186 | 1331501.3969 |
|  |  |  |  | 1 | 714017.1158 | 1331523.1423 |
| 120 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1429 | 1 | 714003.1021 | 1331548.5316 |
|  |  |  |  | 2 | 713989.2596 | 1331573.6107 |
|  |  |  |  | 3 | 713946.8649 | 1331557.2961 |
|  |  |  |  | 4 | 713963.7049 | 1331526.7862 |
|  |  |  |  | 1 | 714003.1021 | 1331548.5316 |
| 121 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1305 | 1 | 714033.7734 | 1331399.8398 |
|  |  |  |  | 2 | 714019.7597 | 1331425.2290 |
|  |  |  |  | 3 | 713980.3625 | 1331403.4837 |
|  |  |  |  | 4 | 713994.3762 | 1331378.0944 |
|  |  |  |  | 1 | 714033.7734 | 1331399.8398 |
| 122 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1305 | 1 | 714019.7597 | 1331425.2290 |
|  |  |  |  | 2 | 714005.7460 | 1331450.6183 |
|  |  |  |  | 3 | 713966.3488 | 1331428.8729 |
|  |  |  |  | 4 | 713980.3625 | 1331403.4837 |
|  |  |  |  | 1 | 714019.7597 | 1331425.2290 |
| 123 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1305 | 1 | 714005.7460 | 1331450.6183 |
|  |  |  |  | 2 | 713991.7323 | 1331476.0076 |
|  |  |  |  | 3 | 713952.3351 | 1331454.2622 |
|  |  |  |  | 4 | 713966.3488 | 1331428.8729 |
|  |  |  |  | 1 | 714005.7460 | 1331450.6183 |
| 124 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1305 | 1 | 713991.7323 | 1331476.0076 |
|  |  |  |  | 2 | 713977.7186 | 1331501.3969 |
|  |  |  |  | 3 | 713938.3214 | 1331479.6515 |
|  |  |  |  | 4 | 713952.3351 | 1331454.2622 |
|  |  |  |  | 1 | 713991.7323 | 1331476.0076 |
| 125 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1305 | 1 | 713977.7186 | 1331501.3969 |
|  |  |  |  | 2 | 713963.7049 | 1331526.7862 |
|  |  |  |  | 3 | 713924.3077 | 1331505.0408 |
|  |  |  |  | 4 | 713938.3214 | 1331479.6515 |
|  |  |  |  | 1 | 713977.7186 | 1331501.3969 |
| 126 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1708 | 1 | 713963.7049 | 1331526.7862 |
|  |  |  |  | 2 | 713946.8649 | 1331557.2961 |
|  |  |  |  | 3 | 713904.4702 | 1331540.9815 |
|  |  |  |  | 4 | 713924.3077 | 1331505.0408 |
|  |  |  |  | 1 | 713963.7049 | 1331526.7862 |
| 127 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 713974.6776 | 1331367.2217 |
|  |  |  |  | 2 | 713958.9726 | 1331395.6752 |
|  |  |  |  | 3 | 713919.5754 | 1331373.9298 |
|  |  |  |  | 4 | 713935.2804 | 1331345.4763 |
|  |  |  |  | 1 | 713974.6776 | 1331367.2217 |
| 128 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 713958.9726 | 1331395.6752 |
|  |  |  |  | 2 | 713943.2676 | 1331424.1287 |
|  |  |  |  | 3 | 713903.8704 | 1331402.3833 |
|  |  |  |  | 4 | 713919.5754 | 1331373.9298 |
|  |  |  |  | 1 | 713958.9726 | 1331395.6752 |
| 129 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 713943.2676 | 1331424.1287 |
|  |  |  |  | 2 | 713927.5626 | 1331452.5822 |
|  |  |  |  | 3 | 713888.1654 | 1331430.8368 |
|  |  |  |  | 4 | 713903.8704 | 1331402.3833 |
|  |  |  |  | 1 | 713943.2676 | 1331424.1287 |
| 130 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 713927.5626 | 1331452.5822 |
|  |  |  |  | 2 | 713911.8576 | 1331481.0357 |
|  |  |  |  | 3 | 713872.4604 | 1331459.2903 |
|  |  |  |  | 4 | 713888.1654 | 1331430.8368 |
|  |  |  |  | 1 | 713927.5626 | 1331452.5822 |
| 131 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1462,5 | 1 | 713911.8576 | 1331481.0357 |
|  |  |  |  | 2 | 713896.1526 | 1331509.4893 |
|  |  |  |  | 3 | 713856.7554 | 1331487.7439 |
|  |  |  |  | 4 | 713872.4604 | 1331459.2903 |
|  |  |  |  | 1 | 713911.8576 | 1331481.0357 |
| 132 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1339 | 1 | 713896.1526 | 1331509.4893 |
|  |  |  |  | 2 | 713883.2728 | 1331532.8242 |
|  |  |  |  | 3 | 713840.8781 | 1331516.5096 |
|  |  |  |  | 4 | 713856.7554 | 1331487.7439 |
|  |  |  |  | 1 | 713896.1526 | 1331509.4893 |
| 133 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1469,5 | 1 | 713935.2804 | 1331345.4763 |
|  |  |  |  | 2 | 713919.5754 | 1331373.9298 |
|  |  |  |  | 3 | 713880.1783 | 1331352.1844 |
|  |  |  |  | 4 | 713895.8833 | 1331323.7309 |
|  |  |  |  | 1 | 713935.2804 | 1331345.4763 |
| 134 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1469,5 | 1 | 713919.5754 | 1331373.9298 |
|  |  |  |  | 2 | 713903.8704 | 1331402.3833 |
|  |  |  |  | 3 | 713864.4732 | 1331380.6379 |
|  |  |  |  | 4 | 713880.1783 | 1331352.1844 |
|  |  |  |  | 1 | 713919.5754 | 1331373.9298 |
| 135 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1469,5 | 1 | 713903.8704 | 1331402.3833 |
|  |  |  |  | 2 | 713888.1654 | 1331430.8368 |
|  |  |  |  | 3 | 713848.7682 | 1331409.0914 |
|  |  |  |  | 4 | 713864.4732 | 1331380.6379 |
|  |  |  |  | 1 | 713903.8704 | 1331402.3833 |
| 136 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1469,5 | 1 | 713888.1654 | 1331430.8368 |
|  |  |  |  | 2 | 713872.4604 | 1331459.2903 |
|  |  |  |  | 3 | 713833.0632 | 1331437.5450 |
|  |  |  |  | 4 | 713848.7682 | 1331409.0914 |
|  |  |  |  | 1 | 713888.1654 | 1331430.8368 |
| 137 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1469,5 | 1 | 713872.4604 | 1331459.2903 |
|  |  |  |  | 2 | 713856.7554 | 1331487.7439 |
|  |  |  |  | 3 | 713817.3582 | 1331465.9985 |
|  |  |  |  | 4 | 713833.0632 | 1331437.5450 |
|  |  |  |  | 1 | 713872.4604 | 1331459.2903 |
| 138 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1618 | 1 | 713856.7554 | 1331487.7439 |
|  |  |  |  | 2 | 713840.8781 | 1331516.5096 |
|  |  |  |  | 3 | 713798.4833 | 1331500.1950 |
|  |  |  |  | 4 | 713817.3582 | 1331465.9985 |
|  |  |  |  | 1 | 713856.7554 | 1331487.7439 |
| 139 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713876.1847 | 1331312.8582 |
|  |  |  |  | 2 | 713862.0260 | 1331338.5101 |
|  |  |  |  | 3 | 713822.6288 | 1331316.7647 |
|  |  |  |  | 4 | 713836.7875 | 1331291.1128 |
|  |  |  |  | 1 | 713876.1847 | 1331312.8582 |
| 140 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713862.0260 | 1331338.5101 |
|  |  |  |  | 2 | 713847.8673 | 1331364.1621 |
|  |  |  |  | 3 | 713808.4702 | 1331342.4167 |
|  |  |  |  | 4 | 713822.6288 | 1331316.7647 |
|  |  |  |  | 1 | 713862.0260 | 1331338.5101 |
| 141 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713847.8673 | 1331364.1621 |
|  |  |  |  | 2 | 713833.7087 | 1331389.8140 |
|  |  |  |  | 3 | 713794.3115 | 1331368.0686 |
|  |  |  |  | 4 | 713808.4702 | 1331342.4167 |
|  |  |  |  | 1 | 713847.8673 | 1331364.1621 |
| 142 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713833.7087 | 1331389.8140 |
|  |  |  |  | 2 | 713819.5500 | 1331415.4659 |
|  |  |  |  | 3 | 713780.1528 | 1331393.7206 |
|  |  |  |  | 4 | 713794.3115 | 1331368.0686 |
|  |  |  |  | 1 | 713833.7087 | 1331389.8140 |
| 143 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713819.5500 | 1331415.4659 |
|  |  |  |  | 2 | 713805.3913 | 1331441.1179 |
|  |  |  |  | 3 | 713765.9942 | 1331419.3725 |
|  |  |  |  | 4 | 713780.1528 | 1331393.7206 |
|  |  |  |  | 1 | 713819.5500 | 1331415.4659 |
| 144 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713805.3913 | 1331441.1179 |
|  |  |  |  | 2 | 713791.2327 | 1331466.7698 |
|  |  |  |  | 3 | 713751.8355 | 1331445.0244 |
|  |  |  |  | 4 | 713765.9942 | 1331419.3725 |
|  |  |  |  | 1 | 713805.3913 | 1331441.1179 |
| 145 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1438 | 1 | 713791.2327 | 1331466.7698 |
|  |  |  |  | 2 | 713777.2860 | 1331492.0377 |
|  |  |  |  | 3 | 713734.8912 | 1331475.7231 |
|  |  |  |  | 4 | 713751.8355 | 1331445.0244 |
|  |  |  |  | 1 | 713791.2327 | 1331466.7698 |
| 146 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713836.7875 | 1331291.1128 |
|  |  |  |  | 2 | 713822.6288 | 1331316.7647 |
|  |  |  |  | 3 | 713783.2316 | 1331295.0193 |
|  |  |  |  | 4 | 713797.3903 | 1331269.3674 |
|  |  |  |  | 1 | 713836.7875 | 1331291.1128 |
| 147 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713822.6288 | 1331316.7647 |
|  |  |  |  | 2 | 713808.4702 | 1331342.4167 |
|  |  |  |  | 3 | 713769.0730 | 1331320.6713 |
|  |  |  |  | 4 | 713783.2316 | 1331295.0193 |
|  |  |  |  | 1 | 713822.6288 | 1331316.7647 |
| 148 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713808.4702 | 1331342.4167 |
|  |  |  |  | 2 | 713794.3115 | 1331368.0686 |
|  |  |  |  | 3 | 713754.9143 | 1331346.3232 |
|  |  |  |  | 4 | 713769.0730 | 1331320.6713 |
|  |  |  |  | 1 | 713808.4702 | 1331342.4167 |
| 149 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713794.3115 | 1331368.0686 |
|  |  |  |  | 2 | 713780.1528 | 1331393.7206 |
|  |  |  |  | 3 | 713740.7556 | 1331371.9752 |
|  |  |  |  | 4 | 713754.9143 | 1331346.3232 |
|  |  |  |  | 1 | 713794.3115 | 1331368.0686 |
| 150 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713780.1528 | 1331393.7206 |
|  |  |  |  | 2 | 713765.9942 | 1331419.3725 |
|  |  |  |  | 3 | 713726.5970 | 1331397.6271 |
|  |  |  |  | 4 | 713740.7556 | 1331371.9752 |
|  |  |  |  | 1 | 713780.1528 | 1331393.7206 |
| 151 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1318,5 | 1 | 713765.9942 | 1331419.3725 |
|  |  |  |  | 2 | 713751.8355 | 1331445.0244 |
|  |  |  |  | 3 | 713712.4383 | 1331423.2790 |
|  |  |  |  | 4 | 713726.5970 | 1331397.6271 |
|  |  |  |  | 1 | 713765.9942 | 1331419.3725 |
| 152 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1717 | 1 | 713751.8355 | 1331445.0244 |
|  |  |  |  | 2 | 713734.8912 | 1331475.7231 |
|  |  |  |  | 3 | 713692.4965 | 1331459.4086 |
|  |  |  |  | 4 | 713712.4383 | 1331423.2790 |
|  |  |  |  | 1 | 713751.8355 | 1331445.0244 |
| 153 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1246,5 | 1 | 713777.6917 | 1331258.4947 |
|  |  |  |  | 2 | 713761.2619 | 1331288.2615 |
|  |  |  |  | 3 | 713725.5927 | 1331268.5737 |
|  |  |  |  | 4 | 713749.1681 | 1331242.7510 |
|  |  |  |  | 1 | 713777.6917 | 1331258.4947 |
| 154 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1524 | 1 | 713761.2619 | 1331288.2615 |
|  |  |  |  | 2 | 713744.8320 | 1331318.0282 |
|  |  |  |  | 3 | 713702.0173 | 1331294.3965 |
|  |  |  |  | 4 | 713725.5927 | 1331268.5737 |
|  |  |  |  | 1 | 713761.2619 | 1331288.2615 |
| 155 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1575 | 1 | 713744.8320 | 1331318.0282 |
|  |  |  |  | 2 | 713730.3351 | 1331344.2930 |
|  |  |  |  | 3 | 713681.2155 | 1331317.1813 |
|  |  |  |  | 4 | 713702.0173 | 1331294.3965 |
|  |  |  |  | 1 | 713744.8320 | 1331318.0282 |
| 156 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1504 | 1 | 713730.3351 | 1331344.2930 |
|  |  |  |  | 2 | 713708.5897 | 1331383.6902 |
|  |  |  |  | 3 | 713677.5513 | 1331366.5584 |
|  |  |  |  | 4 | 713702.8473 | 1331329.1210 |
|  |  |  |  | 1 | 713730.3351 | 1331344.2930 |
| 157 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1558 | 1 | 713708.5897 | 1331383.6902 |
|  |  |  |  | 2 | 713688.7504 | 1331419.6340 |
|  |  |  |  | 3 | 713653.7169 | 1331401.8324 |
|  |  |  |  | 4 | 713677.5513 | 1331366.5584 |
|  |  |  |  | 1 | 713708.5897 | 1331383.6902 |
| 158 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1572 | 1 | 713688.7504 | 1331419.6340 |
|  |  |  |  | 2 | 713671.2991 | 1331451.2513 |
|  |  |  |  | 3 | 713630.8443 | 1331435.6832 |
|  |  |  |  | 4 | 713653.7169 | 1331401.8324 |
|  |  |  |  | 1 | 713688.7504 | 1331419.6340 |
| 159 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1264 | 1 | 713702.8473 | 1331329.1210 |
|  |  |  |  | 2 | 713677.5513 | 1331366.5584 |
|  |  |  |  | 3 | 713650.0128 | 1331351.3585 |
|  |  |  |  | 4 | 713681.2155 | 1331317.1813 |
|  |  |  |  | 1 | 713702.8473 | 1331329.1210 |
| 160 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1493 | 1 | 713677.5513 | 1331366.5584 |
|  |  |  |  | 2 | 713653.7169 | 1331401.8324 |
|  |  |  |  | 3 | 713619.7085 | 1331384.5517 |
|  |  |  |  | 4 | 713650.0128 | 1331351.3585 |
|  |  |  |  | 1 | 713677.5513 | 1331366.5584 |
| 161 | отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью | Ж-1 | 1775 | 1 | 713653.7169 | 1331401.8324 |
|  |  |  |  | 2 | 713630.8443 | 1331435.6832 |
|  |  |  |  | 3 | 713588.0590 | 1331419.2183 |
|  |  |  |  | 4 | 713619.7085 | 1331384.5517 |
|  |  |  |  | 1 | 713653.7169 | 1331401.8324 |
| 162 | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние | ЗОА | 8458 | 1 | 714176.5394 | 1331218.7863 |
|  |  |  |  | 2 | 714272.8436 | 1331271.9417 |
|  |  |  |  | 3 | 714260.7629 | 1331293.8290 |
|  |  |  |  | 4 | 714223.2018 | 1331303.9368 |
|  |  |  |  | 5 | 714204.8391 | 1331337.2056 |
|  |  |  |  | 6 | 714133.0486 | 1331297.5806 |
|  |  |  |  | 1 | 714176.5394 | 1331218.7863 |
| 163 | административные организации, офисы, конторы, ТСК | ЗОА | 3863 | 1 | 714143.5648 | 1331588.9385 |
|  |  |  |  | 2 | 714205.2639 | 1331622.9935 |
|  |  |  |  | 3 | 714181.1220 | 1331666.7325 |
|  |  |  |  | 4 | 714114.7300 | 1331641.1799 |
|  |  |  |  | 1 | 714143.5648 | 1331588.9385 |
| 164 | размещение спортивных сооружений; парки | Р | 6776 | 1 | 714214.0188 | 1331627.8258 |
|  |  |  |  | 2 | 714381.6989 | 1331720.3773 |
|  |  |  |  | 3 | 714370.9818 | 1331739.7941 |
|  |  |  |  | 4 | 714190.5443 | 1331670.3557 |
|  |  |  |  | 1 | 714214.0188 | 1331627.8258 |

Ведомость координат поворотных точек общего пользования территории (ОПТ)

| Участок | Площадь, кв.м | Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПТ (общее пользование территории) | 43503,55 | № | X | Y |
|  |  | 1 | 713573.5243 | 1331415.1160 |
|  |  | 2 | 713576.7650 | 1331429.3372 |
|  |  | 3 | 713675.7628 | 1331467.4341 |
|  |  | 4 | 713781.2358 | 1331508.0228 |
|  |  | 5 | 713782.2826 | 1331508.4257 |
|  |  | 6 | 713887.7364 | 1331549.0071 |
|  |  | 7 | 713993.7233 | 1331589.7935 |
|  |  | 8 | 714094.1916 | 1331628.4563 |
|  |  | 9 | 714103.7243 | 1331629.2146 |
|  |  | 10 | 714108.2615 | 1331629.8943 |
|  |  | 11 | 714179.8111 | 1331669.2579 |
|  |  | 12 | 714205.2478 | 1331623.0228 |
|  |  | 13 | 714206.6811 | 1331620.4196 |
|  |  | 14 | 714213.4637 | 1331618.7133 |
|  |  | 15 | 714219.1142 | 1331621.7860 |
|  |  | 16 | 714380.6443 | 1331710.9431 |
|  |  | 17 | 714383.2694 | 1331717.5320 |
|  |  | 18 | 714371.8794 | 1331738.1678 |
|  |  | 19 | 714383.7002 | 1331744.6885 |
|  |  | 20 | 714453.9219 | 1331617.4643 |
|  |  | 21 | 714508.8894 | 1331517.8770 |
|  |  | 22 | 714558.0836 | 1331428.7496 |
|  |  | 23 | 714567.1625 | 1331422.8038 |
|  |  | 24 | 714568.8918 | 1331422.7341 |
|  |  | 25 | 714589.1468 | 1331416.5757 |
|  |  | 26 | 714589.2520 | 1331416.5114 |
|  |  | 27 | 714597.4263 | 1331409.2386 |
|  |  | 28 | 714619.3862 | 1331385.0186 |
|  |  | 29 | 714619.5172 | 1331384.8653 |
|  |  | 30 | 714626.8862 | 1331371.3242 |
|  |  | 31 | 714626.9414 | 1331371.1394 |
|  |  | 32 | 714627.7476 | 1331368.1417 |
|  |  | 33 | 714634.7812 | 1331364.7699 |
|  |  | 34 | 714619.3855 | 1331355.9497 |
|  |  | 35 | 714621.9696 | 1331362.6737 |
|  |  | 36 | 714620.2073 | 1331369.2259 |
|  |  | 37 | 714614.1311 | 1331380.3931 |
|  |  | 38 | 714592.1756 | 1331404.6083 |
|  |  | 39 | 714592.0465 | 1331404.7591 |
|  |  | 40 | 714585.5488 | 1331410.5708 |
|  |  | 41 | 714562.6899 | 1331415.6527 |
|  |  | 42 | 714559.3861 | 1331414.6798 |
|  |  | 43 | 714313.0031 | 1331278.6879 |
|  |  | 44 | 714306.4727 | 1331275.0835 |
|  |  | 45 | 714304.2088 | 1331268.6939 |
|  |  | 46 | 714317.5184 | 1331188.9473 |
|  |  | 47 | 714326.3768 | 1331184.7181 |
|  |  | 48 | 714308.5926 | 1331174.3559 |
|  |  | 49 | 714311.6507 | 1331181.5831 |
|  |  | 50 | 714298.2835 | 1331261.6744 |
|  |  | 51 | 714290.4718 | 1331266.2517 |
|  |  | 52 | 714285.0454 | 1331263.2566 |
|  |  | 53 | 713916.2759 | 1331059.7131 |
|  |  | 54 | 713908.5758 | 1331055.4631 |
|  |  | 55 | 713900.4497 | 1331057.0254 |
|  |  | 56 | 713825.1205 | 1331139.5355 |
|  |  | 57 | 713746.2471 | 1331225.9279 |
|  |  | 1 | 713573.5243 | 1331415.1160 |
|  |  | 58 | 713581.3719 | 1331423.6096 |
|  |  | 59 | 713580.2719 | 1331418.1072 |
|  |  | 60 | 713583.4168 | 1331414.6625 |
|  |  | 61 | 713746.5523 | 1331235.9757 |
|  |  | 62 | 713753.8398 | 1331235.0496 |
|  |  | 63 | 713753.9872 | 1331235.1310 |
|  |  | 64 | 713783.6184 | 1331251.4860 |
|  |  | 65 | 713785.9927 | 1331259.4932 |
|  |  | 66 | 713785.7668 | 1331259.9025 |
|  |  | 67 | 713678.3096 | 1331454.5879 |
|  |  | 68 | 713677.6929 | 1331455.7053 |
|  |  | 69 | 713670.7370 | 1331457.9996 |
|  |  | 70 | 713585.3702 | 1331425.1483 |
|  |  | 58 | 713581.3719 | 1331423.6096 |
|  |  | 71 | 713687.8197 | 1331464.5735 |
|  |  | 72 | 713685.2857 | 1331456.4348 |
|  |  | 73 | 713792.0795 | 1331262.9513 |
|  |  | 74 | 713800.2031 | 1331260.6400 |
|  |  | 75 | 713800.3475 | 1331260.7197 |
|  |  | 76 | 713881.5715 | 1331305.5515 |
|  |  | 77 | 713882.5270 | 1331306.0789 |
|  |  | 78 | 713884.5472 | 1331313.7467 |
|  |  | 79 | 713884.2927 | 1331314.2079 |
|  |  | 80 | 713783.7490 | 1331496.3990 |
|  |  | 81 | 713777.1033 | 1331498.9321 |
|  |  | 82 | 713775.9014 | 1331498.4696 |
|  |  | 71 | 713687.8197 | 1331464.5735 |
|  |  | 83 | 713760.6493 | 1331230.8127 |
|  |  | 84 | 713759.5012 | 1331221.7923 |
|  |  | 85 | 713824.9818 | 1331150.0695 |
|  |  | 86 | 713832.1934 | 1331148.3703 |
|  |  | 87 | 713832.9719 | 1331148.8000 |
|  |  | 88 | 714036.8396 | 1331261.3254 |
|  |  | 89 | 714038.9797 | 1331268.8297 |
|  |  | 90 | 713992.9376 | 1331352.2465 |
|  |  | 91 | 713985.2547 | 1331354.7843 |
|  |  | 92 | 713893.7657 | 1331304.2866 |
|  |  | 93 | 713795.2727 | 1331249.9232 |
|  |  | 83 | 713760.6493 | 1331230.8127 |
|  |  | 94 | 713793.8213 | 1331505.3656 |
|  |  | 95 | 713791.2876 | 1331497.2262 |
|  |  | 96 | 713890.6081 | 1331317.2517 |
|  |  | 97 | 713898.2128 | 1331314.7368 |
|  |  | 98 | 713980.2219 | 1331360.0019 |
|  |  | 99 | 713980.8706 | 1331360.3600 |
|  |  | 100 | 713982.9508 | 1331368.2707 |
|  |  | 101 | 713889.8641 | 1331536.9203 |
|  |  | 102 | 713882.7452 | 1331539.5859 |
|  |  | 103 | 713882.2704 | 1331539.4032 |
|  |  | 94 | 713793.8213 | 1331505.3656 |
|  |  | 104 | 713839.6876 | 1331144.5113 |
|  |  | 105 | 713838.5009 | 1331135.2618 |
|  |  | 106 | 713902.9590 | 1331064.7256 |
|  |  | 107 | 713903.9404 | 1331063.7272 |
|  |  | 108 | 713908.8426 | 1331063.6058 |
|  |  | 109 | 713910.3798 | 1331064.4543 |
|  |  | 110 | 714248.2308 | 1331250.9322 |
|  |  | 111 | 714249.7116 | 1331256.8894 |
|  |  | 112 | 714240.2723 | 1331273.9910 |
|  |  | 113 | 714236.9955 | 1331276.4451 |
|  |  | 114 | 714202.0810 | 1331285.8408 |
|  |  | 115 | 714198.3461 | 1331285.4413 |
|  |  | 116 | 714191.4890 | 1331281.6556 |
|  |  | 117 | 714160.7232 | 1331264.6703 |
|  |  | 118 | 714138.7947 | 1331304.4644 |
|  |  | 119 | 714132.2847 | 1331306.0111 |
|  |  | 104 | 713839.6876 | 1331144.5113 |
|  |  | 120 | 713900.2026 | 1331546.3039 |
|  |  | 121 | 713896.9405 | 1331538.5855 |
|  |  | 122 | 713988.9995 | 1331371.7977 |
|  |  | 123 | 713989.0935 | 1331371.6274 |
|  |  | 124 | 713996.8633 | 1331369.1872 |
|  |  | 125 | 713997.5217 | 1331369.5506 |
|  |  | 126 | 714079.3062 | 1331414.6918 |
|  |  | 127 | 714081.6213 | 1331422.3125 |
|  |  | 128 | 713995.9694 | 1331577.4921 |
|  |  | 129 | 713988.7212 | 1331580.3682 |
|  |  | 130 | 713988.0099 | 1331580.0944 |
|  |  | 120 | 713900.2026 | 1331546.3039 |
|  |  | 131 | 713999.2515 | 1331362.5099 |
|  |  | 132 | 713997.0811 | 1331355.0865 |
|  |  | 133 | 714043.5028 | 1331270.9820 |
|  |  | 134 | 714050.8475 | 1331269.0571 |
|  |  | 135 | 714235.9460 | 1331371.2228 |
|  |  | 136 | 714238.1835 | 1331379.2294 |
|  |  | 137 | 714192.2694 | 1331462.4140 |
|  |  | 138 | 714184.1939 | 1331464.5894 |
|  |  | 139 | 714090.7516 | 1331413.0136 |
|  |  | 131 | 713999.2515 | 1331362.5099 |
|  |  | 140 | 714005.6091 | 1331586.8671 |
|  |  | 141 | 714003.1306 | 1331579.0036 |
|  |  | 142 | 714087.5782 | 1331426.0058 |
|  |  | 143 | 714095.5835 | 1331423.6761 |
|  |  | 144 | 714095.8066 | 1331423.7993 |
|  |  | 145 | 714180.9894 | 1331470.8161 |
|  |  | 146 | 714183.2798 | 1331478.7011 |
|  |  | 147 | 714183.0611 | 1331479.0972 |
|  |  | 148 | 714132.8046 | 1331570.1494 |
|  |  | 149 | 714105.7266 | 1331619.2079 |
|  |  | 150 | 714105.4662 | 1331619.6797 |
|  |  | 151 | 714098.0676 | 1331622.4702 |
|  |  | 152 | 714097.5862 | 1331622.2623 |
|  |  | 153 | 714096.8369 | 1331621.9739 |
|  |  | 140 | 714005.6091 | 1331586.8671 |
|  |  | 154 | 714115.7181 | 1331627.1238 |
|  |  | 155 | 714113.6807 | 1331619.2829 |
|  |  | 156 | 714134.6556 | 1331581.2817 |
|  |  | 157 | 714142.2950 | 1331579.3855 |
|  |  | 158 | 714142.6334 | 1331579.5723 |
|  |  | 159 | 714201.3918 | 1331612.0041 |
|  |  | 160 | 714198.6702 | 1331616.9292 |
|  |  | 161 | 714148.4404 | 1331589.6139 |
|  |  | 162 | 714141.3448 | 1331592.0997 |
|  |  | 163 | 714129.7065 | 1331613.0889 |
|  |  | 164 | 714131.4898 | 1331620.1836 |
|  |  | 165 | 714127.8135 | 1331626.8138 |
|  |  | 166 | 714120.2080 | 1331629.5960 |
|  |  | 154 | 714115.7181 | 1331627.1238 |
|  |  | 167 | 714135.8931 | 1331638.2323 |
|  |  | 168 | 714133.0480 | 1331629.8304 |
|  |  | 169 | 714141.3188 | 1331614.6626 |
|  |  | 170 | 714150.0583 | 1331612.2787 |
|  |  | 171 | 714187.3556 | 1331632.7121 |
|  |  | 172 | 714188.6545 | 1331640.6593 |
|  |  | 173 | 714180.4115 | 1331655.6903 |
|  |  | 174 | 714172.1610 | 1331658.2016 |
|  |  | 167 | 714135.8931 | 1331638.2323 |
|  |  | 175 | 714145.8379 | 1331573.3455 |
|  |  | 176 | 714143.2705 | 1331565.6737 |
|  |  | 177 | 714143.7769 | 1331564.7561 |
|  |  | 178 | 714189.2643 | 1331482.3444 |
|  |  | 179 | 714189.3583 | 1331482.1740 |
|  |  | 180 | 714197.2923 | 1331479.8146 |
|  |  | 181 | 714441.4197 | 1331614.5615 |
|  |  | 182 | 714443.2657 | 1331622.2848 |
|  |  | 183 | 714397.3997 | 1331705.3825 |
|  |  | 184 | 714389.5403 | 1331707.8578 |
|  |  | 175 | 714145.8379 | 1331573.3455 |
|  |  | 185 | 714145.1628 | 1331313.1193 |
|  |  | 186 | 714143.2805 | 1331306.6838 |
|  |  | 187 | 714150.2230 | 1331304.3466 |
|  |  | 188 | 714185.1403 | 1331323.6239 |
|  |  | 189 | 714201.7833 | 1331293.4781 |
|  |  | 190 | 714205.9364 | 1331289.9811 |
|  |  | 191 | 714213.9464 | 1331287.8256 |
|  |  | 192 | 714219.8080 | 1331291.3253 |
|  |  | 193 | 714221.5586 | 1331297.8305 |
|  |  | 194 | 714248.1709 | 1331290.6690 |
|  |  | 195 | 714245.0951 | 1331279.2390 |
|  |  | 196 | 714245.8571 | 1331274.2198 |
|  |  | 197 | 714254.0890 | 1331259.3056 |
|  |  | 198 | 714260.5072 | 1331257.7081 |
|  |  | 199 | 714289.3960 | 1331273.6534 |
|  |  | 200 | 714290.0264 | 1331274.0013 |
|  |  | 201 | 714292.1597 | 1331281.4380 |
|  |  | 202 | 714291.8308 | 1331282.0340 |
|  |  | 203 | 714280.7527 | 1331302.1047 |
|  |  | 204 | 714274.4338 | 1331303.2059 |
|  |  | 205 | 714267.1599 | 1331316.3242 |
|  |  | 206 | 714269.0956 | 1331323.2245 |
|  |  | 207 | 714265.6674 | 1331329.4354 |
|  |  | 208 | 714259.1023 | 1331330.9827 |
|  |  | 209 | 714251.8284 | 1331344.1010 |
|  |  | 210 | 714254.0170 | 1331350.5430 |
|  |  | 211 | 714247.3082 | 1331362.6977 |
|  |  | 212 | 714239.1891 | 1331365.0173 |
|  |  | 213 | 714231.8920 | 1331360.9897 |
|  |  | 214 | 714230.3381 | 1331354.4209 |
|  |  | 215 | 714214.5792 | 1331345.7228 |
|  |  | 216 | 714207.9057 | 1331347.7504 |
|  |  | 185 | 714145.1628 | 1331313.1193 |
|  |  | 217 | 714153.1569 | 1331299.1127 |
|  |  | 218 | 714151.1963 | 1331292.3189 |
|  |  | 219 | 714152.3665 | 1331290.1954 |
|  |  | 220 | 714154.4725 | 1331291.3581 |
|  |  | 221 | 714158.9412 | 1331283.2637 |
|  |  | 222 | 714160.6013 | 1331284.1803 |
|  |  | 223 | 714164.9699 | 1331276.2673 |
|  |  | 224 | 714161.2055 | 1331274.1890 |
|  |  | 225 | 714167.8060 | 1331272.5786 |
|  |  | 226 | 714172.5684 | 1331275.2078 |
|  |  | 227 | 714171.5051 | 1331277.1338 |
|  |  | 228 | 714174.0720 | 1331278.5562 |
|  |  | 229 | 714173.6509 | 1331279.3191 |
|  |  | 230 | 714174.9526 | 1331280.0647 |
|  |  | 231 | 714175.6407 | 1331278.8184 |
|  |  | 232 | 714180.8962 | 1331281.7199 |
|  |  | 233 | 714179.6279 | 1331284.0170 |
|  |  | 234 | 714184.5507 | 1331286.7349 |
|  |  | 235 | 714185.4329 | 1331285.1369 |
|  |  | 236 | 714193.3516 | 1331289.5087 |
|  |  | 237 | 714194.9653 | 1331295.4825 |
|  |  | 238 | 714186.0796 | 1331311.5774 |
|  |  | 239 | 714179.2858 | 1331313.5380 |
|  |  | 240 | 714171.0608 | 1331308.9972 |
|  |  | 241 | 714171.9106 | 1331307.4580 |
|  |  | 242 | 714170.3733 | 1331306.6093 |
|  |  | 243 | 714168.6208 | 1331305.6418 |
|  |  | 244 | 714167.0008 | 1331304.7474 |
|  |  | 245 | 714166.1511 | 1331306.2866 |
|  |  | 217 | 714153.1569 | 1331299.1127 |
|  |  | 246 | 714200.8352 | 1331473.7746 |
|  |  | 247 | 714198.3347 | 1331465.9112 |
|  |  | 248 | 714198.6890 | 1331465.2692 |
|  |  | 249 | 714244.4715 | 1331382.3229 |
|  |  | 250 | 714252.2489 | 1331380.2212 |
|  |  | 251 | 714252.5873 | 1331380.4080 |
|  |  | 252 | 714496.1686 | 1331514.8535 |
|  |  | 253 | 714498.3127 | 1331522.5536 |
|  |  | 254 | 714452.3069 | 1331605.9045 |
|  |  | 255 | 714444.2990 | 1331608.1552 |
|  |  | 246 | 714200.8352 | 1331473.7746 |
|  |  | 256 | 714255.4583 | 1331373.9972 |
|  |  | 257 | 714253.3962 | 1331366.1536 |
|  |  | 258 | 714298.0143 | 1331285.3168 |
|  |  | 259 | 714298.1772 | 1331285.0217 |
|  |  | 260 | 714305.9499 | 1331282.7904 |
|  |  | 261 | 714306.2140 | 1331282.9362 |
|  |  | 262 | 714549.1384 | 1331417.0190 |
|  |  | 263 | 714549.6189 | 1331417.2842 |
|  |  | 264 | 714551.8319 | 1331425.5902 |
|  |  | 265 | 714507.1404 | 1331506.5601 |
|  |  | 266 | 714499.3988 | 1331508.6409 |
|  |  | 256 | 714255.4583 | 1331373.9972 |
|  |  | 267 | 714326.3768 | 1331184.7181 |
|  |  | 268 | 714326.6473 | 1331184.8757 |
|  |  | 267 | 714326.3768 | 1331184.7181 |

1.9  Технико-экономические показатели

таблица 9.  Технико-экономические показатели

(проектируемый микрорайон «Березовый» в с.Питяково)

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Сущ. | Проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Территории, всего: | га | 34,943 | 34,943 |
|  | - жилых зон | га |  | 22,316 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га |  | 1,259 |
|  | - рекреационных зон | га |  | 0,934 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га |  | 10,434 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения (проектируемая) | тыс.чел |  | 0,510 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |  | 14,60 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м² общ. площ. домов |  | 15,311 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  | 1,5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м² общ. площ. домов |  | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м² общ. площ.домов |  | 15,311 |
| 4 | Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 4.1 | Образовательные учреждения | учащихся |  | - |
| 4.2 | Дошкольные организации | мест |  | 60 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, здравохранения, спортивно-физкультурные сооружения |
| 5.1 | Предприятия общественного питания | посад. мест |  | 25 |
| 5.2 | Магазины товаров повседневного спроса | м² торг. пл. |  | 300,0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест |  | 8 |
| 5.4 | Аптечный пункт | м² торг. пл. |  | 15,5 |
| 5.5 | Спортивный зал (закрытый) | м² площ.пола |  | 77,3 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км |  | 5,277 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км |  | 5,277 |
|  | Улицы, дороги, проезды с твердым покрытием, площади | га |  | 3,526 |
| 6.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест |  | 50 (+161 (на приусад. участках на перв.очер.) |
| 7 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 7.1 | Водопотребление - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,1464 |
| 7.2 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | 6,0 |
| 7.3 | Водоотведение - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,1391 |
| 7.4 | Протяженность сетей канализации | км |  | - |
| 7.5 | Ожидаемые электрические нагрузки (общие) | кВт |  | 722 |
| 7.6 | Протяженность сетей электроснабжения 10 кВ | км |  | 1,0 |
| 7.7 | Протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ | км |  | 4,0 |
| 7.8 | Расход газа | нм³/ч |  | 890,0 |
| 7.9 | Протяженность газопровода низкого давления | тыс.м |  | 4,735 |
| 7.10 | Протяженность газопровода среднего давления | тыс.м |  | 0,025 |
| 7.11 | Протяженность газопровода высокого давления | тыс.м |  | 0,075 |
| 7.12 | Расчет потребности в оборудовании комплекс- ной связью | Точек подклю чения комплексной связи |  | 64+4 |
| 8 | Охрана окружающей среды |
| 8.1 | Количество твердых коммунальных отходов (на проектируемую часть) | тыс.тонн/год |  | 0,3634 |