1.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для  разработки проекта

1.2. Исходные данные для проектирования

1.3. Характеристики участка

1.4  Природные условия

1.5. Современное использование территории

1.6. Планировочные ограничения

1.7. Параметры планируемого строительства

1.8. Технико-экономические показатели

Материалы по обоснованию (согласовываемая часть) проектной документации «Проекты планировки и межевания  части территории земельного участка с кадастровым номером  02:13:130702:20, расположенной в юго-западной части села Питяково Старопетровского сельсовета муниципального района Бирский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической съемки)» разработаны ГБУ «Республиканский Градостроительный Центр» с целью выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для индивидуального жилищного строительства. Проект выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 4258 от 19.11.2019 г., заключенным с Администрацией МР Бирский район Республики Башкортостан  и техническим заданием на разработку проектной документации.

Проект планировки территории разработан с учётом:

-  Генерального плана сельского поселения Старопетровский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Старопетровский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Проект разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в ред. от 25.12.2018 г.);

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Старопетровский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, утвержденных протоколом публичных слушаний Администрации СП Старопетровский сельсовет МР Бирский район РБ № 45 от 12.11.2013 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года (ред. от 25.12.2018 г.) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2019 г.);

- Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. №59-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан;

- Генерального плана сельского поселения Старопетровский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, утвержденного протоколом публичных слушаний Администрации СП Старопетровский сельсовет  № 45 от 12.11.2013 г.;

- Нормативных правовых актов Республики Башкортостан в области планировки территории;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2016 г.;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре № 211 от 01.08.2016 г.;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

1.1. Основание для  разработки проекта

-  статьи 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- муниципальный контракт  № 4258 от 19.11.2019 г., заключенный ГБУ «Республиканский Градостроительный Центр» с  Администрацией МР Бирский район Республики Башкортостан.

1.2. Исходные данные для проектирования

- Технические условия на инженерное обеспечение проектируемой территории, выданные эксплуатирующими организациями МР Бирский район Республики Башкортостан;

- Отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий для разработки документа территориального планирования «Проекты планировки и межевания  части территории земельного участка с кадастровым номером  02:13:130702:20, расположенной в юго-западной части села  Питяково Старопетровского сельсовета муниципального района Бирский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической съемки)».  Выполнен в 2019 г. ООО «Концепт Гео», г.Уфа;

- Топографическая съемка части территории земельного участка с кадастровым номером  02:13:130702: 20, расположенной в юго-западной части села Питяково Старопетровского сельсовета муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. Выполнена в 2019 г. ООО «Концепт Гео», г.Уфа;

1.3. Характеристики участка

1.3.1. Планировочная зона

1.3.2. Территориальные зоны

1.3.3. Ориентировочная площадь

1.3.4  Инженерно-геологические условия

Проектируемая территория (часть кадастрового квартала 02:13:130702:20)  расположена в юго-восточном направлении от существующей жилой застройки с.Питяково сельского поселения Старопетровский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. Проектируемый участок отделен от существующей застройки автодорогой местного значения  Луч – Питяково – Силантьево - Бирск и рядовой лесополосой.

На данной территории предполагается  размещение проектируемого микрорайона малоэтажной застройки под индивидуальное жилищное строительство «Березовый».

В настоящее время на проектируемой территории готовятся к размежеванию участки для ИЖС.

Территория проектирования ограничена:

с западной стороны – рядовой лесополосой, за которой расположена автодорога местного  значения Бирск – Силантьево – Питяково – Новобиктимирово; с северной стороны – рядовой лесополосой; с  восточной стороны – землями сельхоз.назначения; с южной стороны - автодорогой местного значения  Бирск – Силантьево – Питяково – Новобиктимирово.  За автодорогой с западной стороны территории проектирования находится непосредственно существующая жилая застройка села Питяково. Кроме того, с западной стороны территория проектирования ограничена охранными зонами межпоселкового газопровода высокого давления и ВЛ-10 кВ; с северной стороны – санитарно-защитной зоной пункта сбора вторично-материальных ресурсов.

Отметки рельефа на территории проектирования  составляют  140,83 – 162,5 м, максимальный перепад высот на территории проектирования составляет 21,67 м. Преобладающий уклон территории проектирования в северном направлении.

1.3.1. Планировочная зона: жилой микрорайон «Березовый».

1.3.2. Территориальные зоны

Определена функциональная зона проектируемой территории:

-  жилая зона «Ж-1» – Зона односемейных жилых домов коттеджного типа.

-  зона «ЗОА» - Зона  общественно- административных зданий (размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека).

- зона «ПЛ» - Зоны природных ландшафтов (выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением).

- ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

- зона существующих и проектируемых дорог;

- зона линейных объектов;

1.3.3. Ориентировочная площадь: площадь освоения всего 34,943 га.

1.3.4. Инженерно-геологические условия

Неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений на участке проведения изысканий не обнаружено. В связи с малоизученностью территории на предмет выявления карстовых явлений требуются углубленные геолого-геодезические обследования при размещении ответственных общественных зданий и сооружений (детского сада и ТСК).

1.4. Природные условия

1.4.1. Характеристика климата

1.4.2. Рельеф и геологическое строение

1.4.3. Гидрогеологические условия

1.4.4. Инженерно-геологические условия

1.4.1. Характеристика климата

При составлении климатической характеристики использованы данные метеостанции «Бирск»  согласно СП 131.13330.2012 [4].

Климат района континентальный. Характеризуется холодной зимой и умеренно жарким или теплым летом, с резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение суток.

Среднегодовая температура воздуха составляет 2,9. Самый теплый месяц- июль со среднесуточной температурой 19,0; самый холодный – январь со среднемесячной температурой -13,7. Годовой абсолютный максимум температуры воздуха достигает 38º, а минимум - 47º.

Средняя годовая сумма осадков, по многолетним наблюдениям, составляет 546 мм (169-в холодный период, 377 мм – в теплый период). Наибольшее количество осадков выпадает летом и осенью.

Заморозки начинаются во второй декаде сентября, прекращаются в конце мая.

Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре. Таяние снега наступает в третьей декаде марта - начале апреля, заканчивается в конце апреля.

Максимальная глубина промерзания почвы 1,01 - 1,53 м. Ветры преобладают южного и юго-западного направления.

таблица  1.  Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 (0,92) | -43 (-40) |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 (0,92) | -38 (-35) |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | -20 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | -47 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 7,2 |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 оС | 162 сут. -9,1 оС |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 оС | 215 сут. -5,9 оС |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 оС б | 230 сут. -4,9 оС |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 82 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | 67 |

таблица  2.   Климатические параметры холодного периода года

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направления ветра, %, за XII-II/III-IV | 4/7 | 4/7 | 7/8 | 17/15 | 33/25 | 18/21 | 9/12 | 5/6 |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 4,8 | 6,7 | 4,7 | 6,8 | 8,2 | 5,6 | 5,3 | 6,1 |

Средняя скорость ветра, за три наиболее холодных месяца  - 4,5 м/с.

таблица 3.   Климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | 995,6 |
| --- | --- |
| Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,98/0,95 | +25,4/+23,0 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | +25,0 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | +38 о С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | 11,0 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | 67 % |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиб. теплого месяца | 54 % |
| Количество осадков за апрель-октябрь | 377 мм |
| Суточный максимум осадков | 104 мм |

таблица 4.   Климатические параметры теплого периода года

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направления ветра, %, за июль-август | 9 | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 | 18 | 10 |

Среднее число дней с росой за год - 67

таблица 5.   Средняя месячная и годовая температура воздуха  (оС)

| Месяцы | I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оС | -13,7 | -13,0 | -6,3 | +4,0 | +12,5 | +17,3 | +19,0 | +16,9 | +11,1 | +3,2 | -5,0 | -11,2 | 2,9 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 60 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направления, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами около 30.

- Высокие скорости ветра. Максимальное число дней с ветрами средней скоростью 30 м/с и более или порывами ветра 40 м/с и более – 1 день.

- Крупный град. Максимальное число дней с крупным градом (диаметр градин 20 мм и более) – 1 день.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства в д.Кириллово относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 215 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна ориентировочно 101 см, раз в 50 лет – 153 см.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.4.2. Рельеф и геологическое строение

Муниципальный район Бирский район Республики Башкортостан расположен в северо-западной части республики, ближе к её центральной части, в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины, а также в пределах природной зоны -  Северной  лесостепи  Русской равнины, в самом теплом, незначительно засушливом агроклиматическом регионе Башкортостана. Район находится в низовье реки Белая. Основными формами рельефа территории муниципального района являются речные долины, разделяющие участки Прибельской равнины.

Правобережье реки Белая в границах муниципального района — составная часть Бирской лесостепи, которая характеризуется значительной (25-27 %) облесенностью территории и распространением серых лесных почв. По вершинам водоразделов, по балкам и карстовым воронкам растут дуб, липа, клен, орешник, вяз.

На левобережье остепненность гораздо выше, а почвенный покров состоит из выщелоченных чернозёмов. Долина Белой шириной 10-20 км отличается от примыкающих к ней лесостепей комплексом своеобразных условий. Правый берег долины высокий, обрывистый с глубокими оврагами, левый — полого-низменный. Пойма занята обширными лугами, зарослями кустарников, на более возвышенных частях — лесами. Много озёр-стариц  и заболоченных мест.

Граничит с муниципальными районами Бураевский, Мишкинский, Благовещенский, Кушнаренковский и Дюртюлинский районы Республики Башкортостан.

По территории МР Бирский район проходит автомагистраль регионального значения Уфа – Янаул.

Территория муниципального района имеет приближенную к кругу форму, внутри которой в верхней ее части находится территория г.Бирск. Проектируемая территория находится в южной части земель МР Бирский район, на территории сельского поселения Старопетровский сельсовет, относится к относительно благоприятным для градостроительного освоения за исключением оврагов и  закарстованных участков.

В физико-географическом отношении участок под проектируемую жилую застройку расположен в восточном направлении от границ с.Питяково СП Старопетровский сельсовет. Участок проектирования отделен от застройки села Питяково находящимися между ними автодорогой местного значения Бирск – Силантьево – Питяково – Новобиктимирово и  рядовой лесополосой.

Территория проектирования представляет собой слегка всхолмленную равнину с незначительными перепадами абсолютных отметок речных долин. Рельеф площадки предполагаемого размещения  новых земельных участков под ИЖС в с.Питяково относительно ровный, имеет пологий уклон на север.

Абсолютные высотные отметки в районе проектирования колеблются  с 140,83 до 162,5 м БС.

В настоящее время на проектируемой территории находится заброшенные земли сельхозназначения (пашни), заросшие редкими кустарниками, самосевом деревьев и  луговой растительностью.

Внешних проявлений геодинамических процессов, карстовых воронок и провалов не наблюдается. По результатам опроса местного населения установлено, что опасных геологических и инженерно-геологических процессов и ситуаций, в том числе карстовых провалов, на площадке проектирования не наблюдалось.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности ее для  строительства выделены следующие категории:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Территории, неблагоприятные для строительства:

1)   береговые полосы водных объектов (в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ):

-  для рек протяженностью более 10 км от истока до устья (р.Белая) – 20 м;

2)   зона охраны водозаборов -  I пояс ЗСО для артезианских эксплуатационных скважин  - 50 м.

3)   зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий присутствуют в виде защитных лесов.

4)   участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки.

Территории, благоприятные для строительства:

-  участки на всей территории проектирования с абсолютными отметками поверхности более 140,83 до 162,5 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст.

Современные тектонические процессы

Территория Республики Башкортостан в настоящее время считается сейсмически неактивной, однако в сентябре 2018 г. близ восточной границы Республики Башкортостан (Челябинская обл., муниципальный район Катав-Ивановский район) произошло два землетрясения магнитудой 5,5- 5,7 баллов на глубине около 10 км.

В ноябре 2019 г. на границе Республики Башкортостан и Челябинской области произошло два землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 2,2 балла произошло в Кизильском районе Челябинской области, в 55 км от г.Баймак и в 18 км от г.Сибай. Еще одно землетрясение магнитудой 2,5 баллов произошло непосредственно на границе Республики Башкортостан  и Челябинской области, в 65 км от города Учалы.

12 февраля 2020 г. зафиксированы подземные толчки в окрестностях сел Кутуево, Кулушево и Мусино МР Учалинский район РБ. Магнитуда первого землетрясения, которые наблюдались в районе этих сел, составила 2,8 балла. Второе, более мощное землетрясение произошло около Нязепетровска (Челябинская область). Его магнитуда достигла 3-х баллов. Сейсмическая активность на Южном Урале начала нарастать. Одно из подтверждений тому – обнаруженный учеными  новый тектонический разлом. Согласно проведенным исследованиям, температура подземных вод и горных пород в этом месте начала повышаться.

таблица  5А Динамика опасных природных явлений (землетрясения)

| 1 | Землетрясение, балл | 2,2-2,5 | 09.2018 г. – вост.часть РБ, близ г.Учалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5,5-5,7 | 11.2019 – близ г.Баймак, г.Сибай, г.Учалы |
|  |  | 2,8 | 12.02.2020 г. – СВ граница РБ (между н.п. Кутуево, Кулушево, Мусино МР Учалинский р-н РБ) |
|  |  | 3,0 | 12.02.2020 г. – граница с Челябинск. обл. (МР Белокатайский р-н) |

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием территория МР Бирский район Республики Башкортостан в настоящее время не представляет сейсмической опасности.

1.4.3. Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Белая  протяженностью 1430 км и ее притоками и ручьями менее 10 км. Водоохранная зона реки Белая – 200 м, ручьев – 50 м. Рядом с участком проектирования водных объектов нет.

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики, подземные эксплуатационные скважины служат источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения  местного населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Питание водоносного горизонта в летнюю межень осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

В период интенсивного снеготаяния и обильного выпадения дождей, уровень грунтовых вод может подняться на 0,50- 1,0 м от поверхности земли, а пойма при высоких половодьях может частично затапливаться паводковыми водами.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

1.5. Современное использование территории

В состав сельского поселения Старопетровский сельсовет МР Бирский район Республики Башкортостан входят следующие населенные пункты: село Питяково, село Бекмурзино, деревня дома отдыха «Сосновый бор», хутор Луч, деревня Мансурово, деревня Новобиктимирово, село Новопетрово, село Симкино, деревня Старобиктимирово, село Старопетрово.

Административным центром сельского поселения является село Питяково.

Сельское поселение граничит на юге с МР Кушнаренковский район РБ; на западе - с СП Березовский сельсовет; на северо-западе с СП Старобазановский сельсовет;  на севере  - с СП Силантьевский сельсовет; на северо-востоке   - с СП Угузевский сельсовет; на востоке - с СП Калинниковский сельсовет МР Бирский район Республики Башкортостан.

Связь сельского поселения со столицей республики осуществляется по автодороге межрайонного значения  Бирск – Удельно-Дуваней – Благовещенск – Уфа (80К-029); по автодороге- перемычке между автотрассами «Урал» (М-5) – «Волга» (М-7) и автодорогой  межрайонного значения Бирск – Удельно-Дуваней – Благовещенск. Расстояние от населенного пункта Питяково сельского поселения Старопетровский сельсовет МР Бирский район до границ Городского округа город Уфа составляет ориентировочно по трассе – 94 км, по прямой – 63 км. По территории сельского поселения Старопетровский сельсовет в настоящее время не проходят железнодорожные пути общего пользования Куйбышевской железной дороги.

В настоящее время территория проектирования свободна от застройки и готова к размежеванию на участки для индивидуального жилищного строительства.  Площадь освоения и проектирования – всего: 34,943 га.

1.6. Планировочные ограничения

1.6.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности

1.6.2. Архитектурно-исторический регламент

1.6.3. Экологический регламент

1.6.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности: нет.

1.6.2. Архитектурно-исторический регламент: ограничений по архитектурно-

историческому регламенту нет.

1.6.3. Экологический регламент: в западной стороне от участка проектирования вдоль автодороги местного значения Бирск-Силантьево – Питяково – Новобиктимирово в направлении с юго-запада на северо-восток проходит межпоселковый газопровод высокого давления   Бирского филиала  ООО «Газпром газораспределение Уфа»,  там же параллельно автодороге проходит ВЛ-10 кВ.

В северо-восточном направлении от территории проектирования за рядовой лесополосой на земельном участке с кадастровым номером 02:13:130702:50 расположен пункт сбора вторично-материальных ресурсов для сортировки отходов и последующей отправки неликвида  на полигон ТКО.

1.7. Параметры планируемого строительства

1.7.1. Архитектурно-планировочные решения

1.7.2. Жилищное строительство. Население

1.7.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

1.7.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

1.7.5. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН)

1.7.1. Архитектурно-планировочные решения

Структура улично-дорожной сети и красные линии проектируемого микрорайона разработаны в соответствии с ранее разработанным генеральным планом и с учетом существующего положения.

Основная идея архитектурно-планировочной композиции планируемой территории состоит в создании максимально комфортной среды и полноценных условий для проживания  жителей на проектируемой и близлежащей территории.

Задачи  разрабатываемого проекта планировки:

- определение параметров планировочной структуры территории;

- определение границ зон  существующего и планируемого размещения  объектов и  коммуникаций инженерной инфраструктуры;

- определение  плана красных линий с учетом существующей застройки, проектных предложений  по размещению объектов различного назначения и  транспортных узлов;

- определение границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- установление параметров элементов планировочной структуры на данной территории;

- определение территорий общего пользования;

- уточнение  границ территориальных зон «Градостроительного регламента»;

- уточнение  транспортных связей  между кварталами.

В разработку проекта планировки входят территории жилой и общественной зон, инженерной и транспортной инфраструктуры, парковой зоны.

Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение намечаемых улиц.

Ориентировочное местоположение общественных зданий и сооружений определено в соответствии с ранее разработанным генеральным планом с.Питяково сельского поселения Старопетровский сельсовет МР Бирский район Республики Башкортостан.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция   проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

- природные и инженерно-геологические условия, в том числе наличие окружающих площадку проектирования с северной и западной стороны  рядовых лесополос;

-  сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры;

-  функциональное зонирование территории;

-  очередности освоения территории;

При рассмотрении этих факторов определены функциональные зоны проектируемой территории:

- жилая зона «Ж-1» – Зона односемейных жилых домов коттеджного типа.

-  зона «ЗОА» - Зона  общественно- административных зданий (размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека).

- зона «ПЛ» - Зоны природных ландшафтов (выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением).

- ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

- зона существующих и проектируемых дорог;

- зона линейных объектов;

Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии - линии, которые обозначают существующие или планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Красные линии проектом планировки и проектом межевания территории установлены в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства. Красные линии разработаны для новых внутриквартальных улиц.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, павильонов на остановочных пунктах  общественного транспорта).

Линиями регулирования застройки для целей настоящего проекта планировки следует считать линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Минимальный отступ от красных линий и границ соседних участков в целях определения места допустимого размещения зданий установлен Правилами землепользования и застройки сельского поселения Старопетровский сельсовет МР Бирский район Республики Башкортостан.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 2016 г., нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в соответствующем разделе СП 42.13330.2016.

При размещении зданий, строений, сооружений на земельных участках следует учитывать ограничения зон с особыми условиями использования территорий.

1.7.2. Жилищное строительство. Население

Проектом предлагается застройка территории в соответствии требованиям градостроительного регламента к зоне Ж-1.

Тип застройки определен из расселения населения в индивидуальных отдельно стоящих жилых домах ориентировочно средней общей площадью 95,1 м² на один дом (расчетом 3,17 х 30 м²/чел = 95,1 м² общей площади/дом на расчетный срок).

Всего на расчётный срок предлагается построить 15,311 тыс.м² общей площади жилых домов.

На свободной от застройки проектируемой территории всего предлагается размещение малоэтажных индивидуальных жилых домов на 161-м земельных участках в 10-ти жилых кварталах. (Приусадебные участки ориентировочно от 1305 м² до 1775 м², в среднем по 1350 м²;  дома  этажностью - 1-2 этажей).

Проектом предлагается к размещению (нумерация по микрорайону сквозная):

- в жилом квартале  № 1 площадью 2,448 га  18 земельных участков под ИЖС (участки № 1 – 18);

- в жилом квартале  № 2 площадью 2,448 га 18 земельных участков под ИЖС (участки № 19 – 36);

- в жилом квартале  № 3 площадью 2,448 га 18 земельных участков под ИЖС (участки № 37 – 54);

- в квартале № 4 площадью 1,113 га: общественная застройка  - ТСК (участок № 163 на площади 0,413 га) + рекреационная зона – детская и спортивные площадки (участок № 164 на площади 0,70 га);

- в жилом квартале № 5 площадью 3,852 га: 20 земельных участков под ИЖС на площади 2,772 га (участки № 55 – 74);  общественная застройка – детсад на 60 мест (участок № 162 на площади 0,846 га) + рекреационная зона - сквер (участок № 165 на площади 0,234 га);

- в жилом квартале  № 6 площадью 4,095 га 30 земельных участков под ИЖС (участки № 75 – 104);

- в жилом квартале № 7  площадью  1,479 га  10 земельных участков под ИЖС (участки № 105-114);

- в жилом квартале № 8  площадью  1,619 га 12 земельных участков под ИЖС (участки № 115-126);

- в жилом квартале № 9  площадью  1,758 га 12 земельных участков под ИЖС (участки № 127-138);

- в жилом квартале № 10  площадью  1,898 га 14 земельных участков под ИЖС (участки № 139-152);

- в жилом квартале № 11  площадью 1,351 га 9 земельных участков под ИЖС (участки № 153-161);

Средняя жилищная обеспеченность на расчётный срок составит 30,0 м²/чел.

Общая предполагаемая численность населения на проектируемой территории на расчетный срок составит  по с.Питяково - 510  человек;

при коэффициенте семейности, равном 3,17 (количество проживающего населения на 01.12.2019 г. в с.Питяково – 594 чел.; ориентировочное количество семей (дворов) 187 - по данным администрации СП Старопетровский сельсовет ).

Общая численность населения всего села Питяково, с учетом проектируемой его части,  составит на расчетный срок  594+510 = 1104 чел.

В настоящее время проектируемая территория  готовится к размежеванию для использования под индивидуальное жилищное строительство (на свободной территории предлагается размещение малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами).

таблица 6.  Объемы жилищного строительства

| номер участка по проекту планировки | территория, га | общая площадь жилого фонда, тыс.м². | количество участков, шт. | расчетное население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые участки в микрорайоне «Березовый» (часть с.Питяково) | 22,316 | 15,311 | 161 | 510 |
| Итого: | 22,316 | 15,311 | 161 | 510 |

1.7.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания населения включает объекты районного (эпизодического обслуживания) и микрорайонного значения (повседневного обслуживания).

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания районного значения (при необходимости) производится  в соответствии с рекомендациями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2016 г. на расчётную численность населения всего населенного пункта Питяково.

Расчёт потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведён по региональным нормативам градостроительного проектирования  (в ред.2016 г.), и составляет 35* мест на 1000 человек в детских дошкольных учреждениях (ДОУ) и 100* учащихся на 1000 человек в общеобразовательных школах.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения произведён в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений»  на расчётную численность всего села с учётом радиусов пешеходной и транспортной доступности. Расчёты сведены в таблицу № 7.

Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

таблица 7.  Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания

(проектируемый микрорайон «Березовый», с.Питяково)  1104 чел.)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Обеспечен-ность на 1000 жит. (мин.) | Требуется на 1104*** чел | Принято проектом | Проект. террито- рия, га | Размеща ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население проект. | чел. |  | + 510 |  |  |  |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 35 | 39 | 60 | 0,846 | Вновь проектир+ существ. дет. сад |
| 2 | Общеобразователь- ная школа | 1 учащ. | 100 | 110 | - | нет инф. | сущ. СОШ в с.Старопет рово |
| 3 | Внешкольные учреждения (учреждения доп. образования) | 1 учащ. | 80 % от общего числа детей 5-18 лет | 88 | - | нет инф. | при сущ. СОШ с.Старо петрово |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | Аптека | объект на 6,2 тыс. чел./м² торг. пло щади | 0,16 / 14 | 1 /15,5 | 1 /15,5 | - | в составе проект. ТСК |
| 5 | ФАП /СВА | 1 объект | 1 / - | 1 | - | нет инф. | сущ.ФАП |
| III Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| 6 | Территория физкуль турно-спортивных сооружений | га | 0,7 | 0,77 | 0,70 (проект.) | - | проект |
| 7 | Спортивный зал общего пользования | м² площ. пола зала | 70 | 77,3 | 77,3 | - | в проект. ТСК |
| IV Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Сельский клуб | место | 230 | 254 | 254 | нет инф. | реконст. существ. до 254 мест |
| V Торговля и общественное питание |
| 9 | Магазины товаров повседневного спроса | м² торг. площ. | 300 | 331,2 | 300,0 | по 0,1-0,2 | в составе ТСК; (проект.) |
| 10 | Предприятие общественного питания | 1 посад. место | 23 | 25 | 25 | - | в проект. ТСК |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 11 | Предприятия бытово го обслуживания населения | 1 рабочее место | 7 | 8 | 8 | 0,1 | в составе ТСК (проект.) |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 12 | Филиал банка | опер.место на 1-2 тыс. чел. | 0,5 | 1 | 1 | нет инф. | существ филиал банка |
| 13 | Отделение связи | 1 объект на 0,5-2,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | нет инф. | существ., отделение связи |

* при необходимости данный расчет может быть откорректирован и пересчитан с учетом

фактического наполнения ДОУ и СОШ в местной системе учреждений образования.

В  административном центре с.Старопетрово функционирует МОБУ средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (факт.134), в т.ч. спортзал площадью 149 м²;

На территории сельского поселения функционируют база отдыха «Сосновый Бор», Бирский филиал детского противотуберкулезного санатория «Толпар» на 125 коек, детская база отдыха Лесная сказка».

В  административном центре с.Старопетрово функционирует МОБУ средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (факт.134), в т.ч. спортзал площадью 149 м²;

На территории сельского поселения функционируют база отдыха «Сосновый Бор», Бирский филиал детского противотуберкулезного санатория «Толпар» на 125 коек, детская база отдыха Лесная сказка».

В настоящее время в населенном пункте Питяково  функционируют:

-   детский сад на 40 мест  (факт.39), (ул.Мира, 27А);

-  ФАП (ул.Мира, 27);

- сельский клуб на 100 мест (ул.Мира, 31А);

- 2  действующих магазина ТПС общей торговой площадью  35 м2 (м-н по ул.Новоселов, 7/2 – 25 м² торг.пл.; м-н по ул.Мира, ориентир. 10 м² торг.пл.);

-  филиал Сбербанка  (в здании магазина, ул.Мира);

-  отделение связи (ул.Первомайская, 5);

на проектируемой территории микрорайона «Березовый» предложено размещение:

- отдельно стоящего детского сада на 60 мест (в западной части проектируемой территории, площадь освоения – 0,846 га, проект повторного применения);

- торгово-сервисного комплекса (ТСК), в состав которого входят: магазин ТПС торговой площадью 300,0 м², аптечный пункт торговой площадью 15,5 м², кафе на 25 посадочных мест; предприятия бытового обслуживания населения на 8 раб.мест;  крытый спортзал площадью 77,3 м²;

-  3 проектируемые спортплощадки – поля для игры в теннис (0,08 га), баскетбол (0,054 га)  и волейбол (0,035 га), детская площадка (0,057 га).

Мощности действующих:

-  МОБУ СОШ на 150 учащихся в с.Старопетрово – достаточны;

- детского сада на 40 мест и других объектов соцкультбыта, расположенных  в существующей части села Питяково  в кварталах жилой застройки - частично  достаточны для удовлетворения потребностей местного населения.

Кроме того, здание сельского клуба села Питяково нуждается в капитальном ремонте и  реконструкции с учетом расширения его мощности.

При размещении в проектируемом микрорайоне «Березовый» с.Питяково отдельно стоящего детского сада на 60 мест, а так же торгово-сервисного комплекса,  нехватка  объектов социально-культурного обслуживания местного населения будет компенсирована,  совокупная мощность объектов обслуживания  будет соответствовать нормативной.

Проезды и пешеходные дороги на пути к существующим зданиям частично имеют удобные подъезды и подходы. Внутриплощадочные проезды и площадки территорий общеобразовательных учреждений и проектируемых объектов общественного назначения  приняты с асфальтобетонным покрытием.

Свободные от застройки и покрытий места участка засеваются посадкой деревьев и кустарников, газоны засеваются многолетними травами (без внесения чернозема).

1.7.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ запроектирована в соответствии с классификацией, предусмотренной генеральным планом и техническими условиями и с учетом сложившейся (существующей) улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ выполнена в соответствии с требованиями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений», 2016 г.

таблица 8.   Классификация проектируемых улиц

| № п/п | Классификация улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров м | Длина проезжей части км | Кол-во полос движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улицы и проезды в проектируемой жилой застройке микрорайона «Березовый»: |
| 1 | улица Дизайнерская (проектир.) | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,743 | 2 |
| 2 | Улица Биоинженерная (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,775 | 2 |
| 3 | улица Программистов (проектир.) | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,802 | 2 |
| 4 | улица Спортивная (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,301 | 2 |
| 5 | улица 75-летия Победы (проектир.) | 40 | 30,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,404 | 2 |
| 5 | улица Шуточная (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,195 | 2 |
| 6 | улица Альтернативная (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,210 | 2 |
| 7 | улица Агрономическая (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,226 | 2 |
| 8 | улица Юридическая (проектир.) | 40 | 22,5 | 7,0 | по 1,5 | 0,241 | 2 |
| 9 | улица Старобиктимировская (проектир.) | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,483 | 2 |
| 10 | проезд Космический (проектир.) | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,333 | 2 |
| 11 | проезд Бекмурзинский (проектир.) | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,564 | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5,277 |  |

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Хранение легковых автомобилей производится на участках собственников земельных участков.

Для кратковременной стоянки автомобилей у общественных зданий всего предусмотрено 50 машиномест,  в т.ч. у  детского сада на 60 мест - на 6 автомобилей, у сквера (рекреационной зоны) – на 10 автомобилей, у торгово-сервисного комплекса (ТСК)– на 34 автомобиля.

По нормативам выделены машиноместа для автомобилей инвалидов и маломобильных групп населения (МГН).

Организация пешеходного движения

На проектируемой территории в соответствии с нормативной документацией предусмотрено устройство пешеходных дорожек шириной 1,5 м.

На участках пути движения пешеходов с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограниченной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения.

Вдоль тротуаров на всем участке предусмотрена установка бетонного бортового камня БР 100.20.8.

Запроектированные улицы и тротуары составляют цельную систему пешеходных связей, позволяющую пешеходам передвигаться в любом направлении независимо от транспортного движения.

1.7.5. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН)

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных  групп населения (МГН) по проектируемой территории с учетом требований действующих нормативов.

На участках пути движения посетителей с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограничительной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения, в местах перепада отметок на путях движения МГН и во входной группе  объектов обслуживания населения обустроены пандусы.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках составляет 1,8 м. Пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках запроектированы по следующим параметрам – продольный уклон – 5%. Поперечный уклон – 1-2%. Съезд с тротуара предусмотрен с увеличением продольного уклона до 10 % на протяжении 10 м. Полоса движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках предусмотрена с левой стороны на полосе пешеходного движения.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

При выполнении благоустройства, в том числе сопряжения тротуаров и внутриквартальных проездов, необходимо руководствоваться нормативными требованиями СП 59.13330.2016 (актуал. редакция СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и сводами правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.  Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»,  СП 31-102-99 (актуал. редакция 2018 г.), СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99, а так же СП 1.13130.2009.

Таким образом, проектом предусмотрены все условия безопасного пути движения к местам целевого посещения, а главное удобство и комфорт среды для инвалидов и маломобильных  групп населения.

1.8  Технико-экономические показатели

таблица 9.  Технико-экономические показатели

(проектируемый микрорайон «Березовый» в с.Питяково)

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Сущ. | Проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Территории, всего: | га | 34,943 | 34,943 |
|  | - жилых зон | га |  | 22,316 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га |  | 1,259 |
|  | - рекреационных зон | га |  | 0,934 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га |  | 10,434 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения (проектируемая) | тыс.чел |  | 0,510 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |  | 14,60 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м² общ. площ. домов |  | 15,311 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  | 1,5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м² общ. площ. домов |  | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м² общ. площ.домов |  | 15,311 |
| 4 | Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 4.1 | Образовательные учреждения | учащихся |  | - |
| 4.2 | Дошкольные организации | мест |  | 60 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, здравохранения, спортивно-физкультурные сооружения |
| 5.1 | Предприятия общественного питания | посад. мест |  | 25 |
| 5.2 | Магазины товаров повседневного спроса | м² торг. пл. |  | 300,0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест |  | 8 |
| 5.4 | Аптечный пункт | м² торг. пл. |  | 15,5 |
| 5.5 | Спортивный зал (закрытый) | м² площ.пола |  | 77,3 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км |  | 5,277 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км |  | 5,277 |
|  | Улицы, дороги, проезды с твердым покрытием, площади | га |  | 3,526 |
| 6.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест |  | 50 (+161 (на приусад. участках на перв.очер.) |
| 7 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 7.1 | Водопотребление - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,1464 |
| 7.2 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | 6,0 |
| 7.3 | Водоотведение - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,1391 |
| 7.4 | Протяженность сетей канализации | км |  | - |
| 7.5 | Ожидаемые электрические нагрузки (общие) | кВт |  | 722 |
| 7.6 | Протяженность сетей электроснабжения 10 кВ | км |  | 1,0 |
| 7.7 | Протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ | км |  | 4,0 |
| 7.8 | Расход газа | нм³/ч |  | 890,0 |
| 7.9 | Протяженность газопровода низкого давления | тыс.м |  | 4,735 |
| 7.10 | Протяженность газопровода среднего давления | тыс.м |  | 0,025 |
| 7.11 | Протяженность газопровода высокого давления | тыс.м |  | 0,075 |
| 7.12 | Расчет потребности в оборудовании комплекс- ной связью | Точек подклю чения комплексной связи |  | 64+4 |
| 8 | Охрана окружающей среды |
| 8.1 | Количество твердых коммунальных отходов (на проектируемую часть) | тыс.тонн/год |  | 0,3634 |

2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1  Характеристика воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод в районе расположения объекта

2.2  Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

2.3  Санитарная очистка территории

2.4  Охрана земель

2.5. Загрязнение окружающей среды пылью и выбросами в атмосферу

2.6  Шумовое воздействие

Негативное воздействие намечаемых к строительству объектов на природные системы складывается от системы обеспечения жизнедеятельности (образование отходов жизнедеятельности, коммунальные стоки), а также от автотранспорта, предприятий обслуживания и торговли.

Предлагаемые в проекте мероприятия по охране окружающей среды направлены на снижение и предупреждение негативного воздействия на природные системы.

Мероприятия по охране окружающей среды решаются архитектурно-планировочными, техническими и организационными методами.

2.1. Характеристика воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод в районе расположения объекта

Состояние воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются производственные предприятия II-V класса опасности.

Состояние водного бассейна.

Поверхностные воды. Водные объекты сельского поселения Старопетровский сельсовет представлены рекой Белая и ручьями, впадающими в нее. Имеются небольшие озерца естественного (карстового) происхождения. Село Питяково расположено в водоохранной зоне р.Белая.

На современное состояние водных объектов оказывает влияние хозяйственная деятельность человека, так как в непосредственной близости расположены хозяйственные дворы, соответственно неорганизованные сбросы жилого сектора попадают в водные артерии, сильно  их загрязняя.

Подземные воды. Для питьевых и хозяйственных нужд населения используется существующая сеть централизованного водопровода, а так же частично колодезная вода (с глубиной колодцев до 10 м), артезианские скважины.

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения вокруг скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны водозаборов (ЗСО) со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. 1 пояс зоны санитарной охраны водозабора – зона строгого режима вокруг скважин принята 50 м, 2 пояс зоны санитарной охраны водозабора – это зона строгого режима вокруг скважин, равная  200 м.

2.2.  Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Водоохранные зоны

# Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ,  а береговые полосы в соответствии со ст.6  Водного кодекса Российской Федерации  от 03.06.2006 N 74-ФЗ  (в редакции  от  02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории проектирования  от водоема (озера) следующие: ширина водоохраной зоны 50 м, ширина прибрежной защитной полосы 40 м, ширина береговой полосы 5 м.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ).

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов (часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

2.3.  Санитарная очистка территории.

Согласно действующей Государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 г.№ 61 (в ред. Постановления Правительства РБ от 31.05.2017 г.№ 251), порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага, пластик и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В 2018 году в Российской Федерации принято решение о запуске Национального проекта «Экология». В рамках данного национального проекта планируется запуск трех федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности».

Проект «Чистая страна»:

Цели проекта «Чистая страна» (паспорт данного проекта утвержден протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12):

1) уменьшение экологического ущерба, причиняемого захоронениями ТКО;

2) снижение экологических рисков, связанных с объектами накопленного экологического ущерба (загрязненные территории, в том числе бесхозные, образованные в результате прошлой хозяйственной деятельности);

3) создание интерактивной информационной системы, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций.

Срок реализации данного проекта – с января 2017 года по 2025 год (включительно).

Мероприятия по санитарной очистке территории проектируемого микрорайона «Березовый» села Питяково сельского поселения Старопетровский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза отходов специализированным транспортом ТКО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок до середины 2020 г. с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

На территории сельского поселения Старопетровский сельсовет располагаются два пункта приема и сортировки ТКО (оформленные, но не санкционированные свалки ТКО):

- в окрестностях д.Бекмурзино;

- на земельном участке с кадастровым номером 02:13:130702:50  в северно-восточном направлении от границ с.Питяково.

Данные участки складирования ТКО (свалки твердых коммунальных отходов) являются несанкционированными и, в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. от 23.09.2019 № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан  до 2024 года», подлежат ликвидации до  2024 года, территория под ними - рекультивации.

По данным администрации сельского поселения Старопетровский сельсовет на 01.12.2019 г. на территории сельского поселения  действующие и закрытые скотомогильники отсутствуют.

В настоящее время вывоз ТКО осуществляется на полигон ТКО, зарегистрированный в ГРОРО и предусмотренный Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2016 № 480) в окрестностях г.Бирск.

Санитарно-защитная зона от существующего полигона ТКО составляет 1000 метров.

Сбор и вывоз коммунальных отходов с территории сельского поселения и, в частности,  с.Питяково с 1 января 2019 года осуществляет  местный подрядчик ООО «Бирсккоммунстрой» назначенного ответственным региональным оператором по сбору и вывозу отходов по второй и четвертой+ зонам Республики Башкортостан РО ООО «Дюртюлимелиоводстрой»  (РБ, Дюртюлинский район, с.Иванаево, ул.Промзона, 18/1, тел.8(347 292-98-77)

Сбор ТКО в с.Питяково осуществляется с 3-4 мусорных контейнерных площадок на центральных улицах населенного пункта. Администрацией СП планируется увеличение числа  площадок для сбора отходов.

На период расчетного срока сбор и вывоз ТКО для утилизации в проектируемой части населенного пункта Питяково сельского поселения Старопетровский сельсовет должен так же осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенном пункте Питяково назначенным оператором РО ООО «Дюртюлимелиоводстрой» на полигон ТКО около г.Бирск МР Бирский район Республики Башкортостан).

Место размещения проектируемого ПСВС  в графической части проекта не показано в связи с его некоторой удаленностью от участка проектирования.

В соответствии с Правилам обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, не надлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681), органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей, а также осуществляют их информирование.

На территории СП Старопетровский сельсовет МР Бирский район Республики Башкортостан спец.контейнеры для раздельного накопления  отходов  I  и II классов опасности, образующихся у жителей и предприятий СП, расположены у здания Администрации сельского поселения по адресу: с.Питяково и в с.Старопетрово. Данный вид отходов периодически вывозится на специализированный полигон ТКО для обезвреживания и дальнейшей  утилизации.

Организация полигона ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), в т.ч.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора и обработки отходов для вторичного использования;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

В задачи санитарной очистки проектируемой части с.Питяково  входят:

-  сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы территорий освоения;

-  сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих централизованной канализации;

-  уборка улиц и площадок.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через  1-2 дня.

Жидкие отходы из зданий общественного назначения поступают на автономные замкнутые очистные сооружения типа Топас («Топаз»), где проходят полную биологическую очистку; жидкие отходы из жилых зданий поступают в водонепроницаемые выгреба типа «шамбо», далее по мере наполнения выгребов, вывозятся на сливную станцию или на поля ассенизации (фильтрации).

С 01 января 2019 г., согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2018 г. № 642, утверждены новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Башкортостан – 298,9 кг/чел.в год ТКО в малоэтажной жилой застройке.

Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов по проектируемой части села Питяково, с учетом нормы накопления отходов на 1 жителя,  составит:

| коммунальные отходы | расчетный срок |
| --- | --- |
|  | количество жителей тыс. чел | норма накопления, кг/чел | количество отходов, тыс.тонн в год |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 0,510 | 298,9 | 0,1524 |
| Жидкие отходы | 0,510 | 2 | 1,02 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей | 4,22 га (6,028х0,007) | 5 | 0,211 |
| Всего (без учета жидких отходов) |  |  | 0,3634 |

Морфологический состав ТКО

(согласно Федеральному классификационному каталогу отходов – код 7 31 000 00 00 0

отходы коммунальные твердые)

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,3634 тыс.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы (продукты из фруктов и овощей, растительных жиров, хлебобулочные и мучные изделия, молочная продукция и напитки, продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства, отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд) | (20-28) 25 | 0,0909 |
| Бумаги, картон (бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства) | (35-45) 38 | 0,1381 |
| Дерево (продукция из древесины, утратившая потребительские свойства) | (1-2) 1 | 0,0036 |
| Металлолом (лом и отходы черных и цветных металлов) | (1,5-2) 2 | 0,0073 |
| Текстиль (текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства) | (4-7) 5 | 0,0182 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0073 |
| Стекло (лом изделий из стекла, прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства, бой зеркал) | (3-6) 4 | 0, 0145 |
| Кожа, резина (изделия из кожи, резиновые изделия, утратившие свои потребительские свойства) | (1-3) 2 | 0,0073 |
| Камни, штукатурка (отходы мусора от строительных и ремонтных работ) | (1-2) 2 | 0,0073 |
| Пластмасса (пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства) | (1,5-2,5) 2 | 0,0073 |
| Прочие (неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства) | (1-2) 2 | 0,0073 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,0363 |
| Крупногабаритные отходы (обрезь ГКЛ и ГВЛ, отходы изделий из тканей, прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства и т.д. | 5 | 0,0182 |
| Итого: |  | 0,3634 |

Сбор и удаление ТКО

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-коммунальных зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Согласно требованиям части 8 ст.12 Федерального закона « 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах  производства и потребления» некоторые виды отходов, в состав которых входят полезные компоненты, не подлежат захоронению.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйства включаются жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет  0,3634 тыс.тонн/год х 5% = 0,0182 тыс.т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в центральной части деревни. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селекционный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория полигона ТКО принята из расчета 0,02-0,04 га на 1 тыс. тонн отходов в год.

Площадь полигона ТКО на годовое накопление мусора составит: 0,3634 тыс.тонн/год х 0,02 га = 0,0073 га.

На расчетный период реализации генерального плана потребуется территории 0,0073 га х 20 лет = 0,145 га до 2039 г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории,  необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

Удаление мусора централизованно с территории населенных пунктов сельского поселения Старопетровский сельсовет, в том числе и села Питяково,  в настоящее время осуществляется  местным подрядчиком регионального оператора РО ООО «Дюртюлимелиоводстрой» - ООО «Бирсккоммунстрой» (г.Бирск).

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов для проектируемой части микрорайона составит:

363 400 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1009 тыс.м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора для проектируемой части  микрорайона  составит:

363 400 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,8271 тыс.м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность выво за отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| проектируемая часть с.Питяково (микрорайон «Березовый») | 510 | 1827,05 | 1726,15 | 100,9 | 23,65 | 0,48 | ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 26 | 1 |  |

*На территории проектирования предусмотрены  площадки (ориентировочно 9 ед., до 3-х контейнеров на каждой площадке) для сбора ТКО (с асфальтобетонным покрытием).

Для вывоза отходов требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки может составлять: 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта.

Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивировать землю под существующими свалками ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

2.4.  Охрана земель

В целях снижения отрицательного воздействия на состояние земельных ресурсов в процессе строительства и освоения земель  необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- строгое соблюдение границ территории земельного участка и всех принятых проектных решений;

- использование исправной строительно-монтажной техники;

- осуществление заправки техники ГСМ на стационарных автозаправочных станциях;

- оснащение участков производства работ инвентарными контейнерами для строительных и коммунальных отходов;

- сбор и регулярный вывоз всех образующихся строительных и коммунальных отходов;

-  транспортировка и хранение сыпучих материалов исключительно в герметичных контейнерах.

В части охраны окружающей среды  одной из наиболее приоритетных задач является правильное и своевременное решение проблемы утилизации и хранения отходов.

Согласно № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасны для окружающей среды.

Подрядчик должен постоянно содержать место строительства под своим контролем в чистоте и обеспечивать соответствующие сооружения для временного хранения всех видов отходов до момента их вывоза. Строительный мусор должен храниться только в специально отведенных местах размещения отходов. Точно так же отходы при производстве земляных работ должны правильно храниться во время проведения работ, чтобы не было опасности попадания их в водоемы под действием дождя или поверхностного стока, а также во избежание пылеобразования в сухие периоды. До начала производства работ должны быть согласованы места размещения отходов строительства.

Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасной транспортировки и размещения всех видов отходов таким образом, чтобы это не приводило к загрязнению окружающей среды в любом отношении, или ущербу для здоровья людей или животных. Запрещен сброс любых неочищенных стоков и отходов в поверхностные водоемы или на окружающий ландшафт.

Утилизацию отходов следует производить на полигон ТКО специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору и утилизации отходов.

Сжигание отходов запрещено!

Относящиеся к малоопасному классу (4 и 5 класс опасности) строительные отходы и строительный мусор, которые невозможно использовать повторно, а также коммунальные отходы, образующиеся в ходе строительства, временно хранятся в специально отведенных местах в закрытых контейнерах, расположенных на территории строительных площадок. Далее по мере накопления они вывозятся на полигон ТКО.

2.5. Загрязнение окружающей среды пылью и выбросами в атмосферу

В период строительства в атмосферный воздух загрязняющие вещества могут выделяться при следующих процессах:

- при использовании сварочного агрегата;

- при покрасочных работах;

- при работе двигателей строительно-монтажной техники;

- при погрузо-разгрузочных работах.

В целях снижения загрязнения атмосферы при работе строительных машин оксидами углерода, оксидами азота и сажей, согласно Постановлению Правительства РФ № 83 от 6.02.2002 г. «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие технических нормативов выбросов опасных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» рекомендуются следующие мероприятия:

проводить регулярные проверки автотранспорта на соответствие выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

в рабочих механизмах отрегулировать систему питания форсунок;

применять  специальные присадки к топливу;

по возможности переводить двигатели на газовое питание.

Весь парк машин и механизмов должен находиться в исправном состоянии, соответствовать требованиям государственных стандартов на соответствующие типы машин и эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и правилами эксплуатации.

Заправка горюче-смазочными материалами автотранспорта и мобильных строительных машин должна производиться на производственной базе, остальные строительные машины и механизмы    должны     заправляться   на    месте   производства    работ  с  помощью  топливозаправщика  с соблюдением мероприятий, обеспечивающих сохранность окружающей среды от загрязнения. Допускается использовать топливо, прошедшее соответствующую сертификацию.

2.6.  Шумовое воздействие

При производстве строительных работ шум является основным фактором физического воздействия. Источниками шума при производстве строительных работ являются движущиеся части строительных машин и механизмов, работающие двигатели автотранспорта, погрузочно-разгрузочные работы. Учитывая, что шумовое загрязнение пространства на период строительства объекта не является постоянным, а ограничено сроками строительства, можно считать его условно допустимыми при выполнении ряда мероприятий:

- производство строительных работ с применением машин и механизмов с уровнем шума выше 65 дБА будет осуществляться только в дневное время с 9-00 до 17-00;

- необходим регулярный технический осмотр и регулировка работы машин и механизмов;

- ограничение зоны складирования строительных материалов и размещение производственных бытовок для рабочих пределами отвода земельного участка.

Санитарными нормами установлен  максимальный уровень шума для рабочей зоны на рабочих местах водителей и обслуживающего персонала тракторов, строительно-дорожных машин и других аналогичных машин - 80 дБА.

Шум, создаваемый в процессе строительства, образуется локальными различными источниками разной звуковой мощности. Наиболее мощные строительные машины и механизмы, используемые при работах по строительству корпуса, имеют следующие предельные значения уровня шума:

бульдозер - 82-91 дБА;

экскаватор - 85-92 дБА;

автосамосвалы - 90 дБА.

При наличии нескольких источников суммарный уровень шума определяется путем увеличения уровня шума от максимального источника на определенную величину, характеризующую разность между большим значением и последующим.

Технологическая схема организации строительных работ должна иметь рассредоточенный линейный характер, чтоб увеличение предельных значений уровня шума от машин не превышало санитарных норм.

3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

3.1 Схема планировочной организации земельного участка.

3.1.1 Общие сведения об улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для  движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки технических средств информации и организации движения. Геометрические параметры поперечного профиля проектируемых дорог назначены согласно СНиП 2.07.01-89*.

Улицы запроектированы из условия оптимального, удобного и бесперебойного обеспечения транспортной связью жилых кварталов и общественной застройки на проектируемой территории.

Проект на строительство улично-дорожной сети предусматривает следующие мероприятия: отсыпка земляного полотна; строительство искусственных сооружений; перепланировка территории в пределах красных линий для устройства водоотвода; устройство дорожной одежды; укрепительные работы и обстановка дороги по нормативам для улиц в жилой застройке.

Экспликация улиц и проездов представлена в таблице № 10.

таблица 10.  Экспликация улиц и проездов

|  | Классификация улиц | Площадь покрытий, га | Показатель, км | ширина в крас ных линиях, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | улица Дизайнерская (проектируем.) | 0,520 | 0,743 | 20,0 |
| 2 | Улица Биоинженерная (проектируем.) | 0,543 | 0,775 | 22,5 |
| 3 | улица Программистов (проектируем.) | 0,561 | 0,802 | 25,0 |
| 4 | улица Спортивная (проектируем.) | 0,211 | 0,301 | 22,5 |
| 5 | улица 75-летия Победы (проектируем.) | 0,283 | 0,404 | 30,0 |
| 6 | улица Шуточная (проектируем.) | 0,137 | 0,195 | 22,5 |
| 7 | улица Альтернативная (проектируем. ) | 0,147 | 0,210 | 22,5 |
| 8 | улица Агрономическая (проектируем.) | 0,158 | 0,226 | 22,5 |
| 9 | улица Старобиктимировская (проектир.) | 0,338 | 0,483 | 20,0 |
| 10 | проезд Космический (проектир.) | 0,233 | 0,333 | 20,0 |
| 11 | проезд Бекмурзинский (проектир.) | 0,395 | 0,564 | 20,0 |
|  | Итого: | 3,526 | 5,277 |  |

При разработке данного раздела предусмотрены мероприятия, направленные на снижение стоимости строительства и уменьшения воздействия на окружающую среду:

-  снятие почвенно-растительного грунта с полосы отвода  в пределах красных линий со складированием его в штабели и вывозом для дальнейшего использования при укрепительных работах, рекультивации временно занятых земель и засыпки пониженных мест;

-  устройство дорожной одежды;

-  расстановка и определение параметров искусственных сооружений с учетом расходов и направления линий стекания поверхностных вод;

-  устройство водопропускных труб, для пропуска паводковых и ливневых вод под проезжей частью улиц и исключающих заболачивание прилегающей территории;

-  перепланировка территории в пределах красных линий для устройства водоотвода.

3.1.2. План улично-дорожной сети

Привязка начала и конца улиц, а также пересечения осей дорог на примыканиях и пересечениях выполнена в системе координат МСК-02.

Водоотвод обеспечен естественным уклоном местности, при необходимости устанавливаются водопропускные трубы. Вдоль всех улиц (вдоль обочин дорог) необходимо устройство водоотводных канав открытого типа для сбора и вывода ливневых и талых вод за пределы территории освоения.

3.1.3. Ландшафт и озеленение. Благоустройство.

Задача использования существующего ландшафта, а также мероприятия по озеленению и благоустройству отведенной для освоения территории, принятые в настоящем проекте планировки, соответствуют ранее разработанным решениям генерального плана. Откорректировано благоустройство кварталов, измененных в процессе проектирования.

В создании гармоничной застройки на проектируемой территории важная роль принадлежит ландшафту. Территория, отведенная под освоение,  имеет ровный спокойный рельеф на преобладающей площади с уклоном в северном направлении, местами имеется самосев лесных пород деревьев.

Активную роль в обогащении архитектурного облика застройки жилого микрорайона «Березовый» с.Питяково призвана играть растительность - деревья, кустарники, цветы, трава, все размещенные в районе проектирования зеленые насаждения независимо от их функционального назначения (небольшой сквер в западной части территории - около детского сада, озеленение приусадебных участков, территории детского сада, ТСК, так же озеленение вокруг детской и спортивной площадок и т.д.).  Все они  используются для формирования окружающей человека природной среды, обогащения архитектурно-планировочной композиции застройки.

Зеленые участки и пешеходные аллеи в жилых кварталах призваны сделать среду обитания местных жителей более комфортной.

Основные три улицы и один проезд в жилом микрорайоне «Березовый» связаны с главной улицей микрорайона (ул.75-летия Победы) и имеют выходы  на рекреационную парковую зону (сквер). Главная улица проектируемого микрорайона связана с ул.Центральная существующей жилой застройки села Питяково.

Вдоль проектируемых улиц производится посадка смешанных пород трехгодовалых деревьев согласно принятому поперечному профилю. Посадка кустарника производится траншейным способом.

Для противоэрозионной защиты откосов насыпей и рекультивируемой территории от погодно-климатических факторов проектом предусмотрено их укрепление почвенно-растительным грунтов с посевом семян культурных трав из расчета 120 кг/га. Плотный травяной   покров обеспечивает устойчивость откосов от эрозии и распространения сорняков.

Остатки почвенно-растительного грунта могут использоваться для засыпки пониженных мест на территории участков, либо вывозятся по решению заказчика на пониженные участки территории.

В парковой зоне (в сквере), расположенной на главной улице проектируемого микрорайона и на детской площадке предусмотрена установка скамеек и урн. В зоне отдыха предусмотрено комплексное благоустройство с размещением малых форм архитектуры: детских игровых комплексов, беседок, скамеек, урн и других элементов, соответствующих функциональному назначению этой территории.

В композиции зеленых насаждений рекомендуется использовать сочетание разнообразных растений (учесть на последующих стадиях проектирования), компонуя из них объектные элементы.

3.2.  Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории проектируемого микрорайона села Питяково сельского поселения Старопетровский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории:  вертикальная планировка территории;  организация поверхностного стока;  регулирование водостоков;  укрепление оврагов;  благоустройство береговых полос водных объектов;  защита от опасного проявления карстовых процессов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых кварталах.

Участки жилых кварталов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемником поверхностных сточных вод в населенном пункте Питяково сельского поселения Старопетровский  сельсовет являются река Белая и ее притоки-ручьи. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-коммунальных и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

С целью обустройства рекреационных зон сельского поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел рек и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Защита от опасного проявления карстовых процессов

При размещении объектов капитального строительства на территории муниципального района необходимо учитывать подверженность территории карстовым процессам. При проектировании и строительстве объектов капитального строительства необходимо руководствоваться положениями ТСН 302-50-95, которые регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям.

Основные мероприятия по защите застройки от проявлений карста:

- заполнение карстовых полостей на активно осваиваемых участках;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- организация поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

4. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Инженерные сети запроектированы как единое наземно-подземное комплексное хозяйство. Учтено общее планировочное решение жилого микрорайона «Березовый» с.Питяково, проведена взаимная увязка инженерных сетей.

Выбор способа прокладки инженерных сетей производится с учетом технологических, строительных и эксплуатационных требований и затрат.

Расстояния между инженерными коммуникациями принимаются минимально допустимыми в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и ПУЭ.

Подробное описание прокладки инженерных сетей приведено  ниже по разделам.

4.1 СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основание для разработки проекта и общие данные.

Проектные решения выполнены в соответствии с проектными решениями генерального плана и с учетом требований:

СП31.13330.2012   «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012   «Канализация Наружные сети»;

СП 8.13130.2009     «Источники  наружного противопожарного водоснабжения».

Перечень нормативных документов, используемых для проектирования: проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 8.13130.2009    Источники наружного противопожарного водоснабжения.

- СП 10.13130.2009  Внутренний противопожарный водопровод.

- СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012   «Канализация Наружные сети».

-  СНиП 3.02.01-87* «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы».

Общие сведения

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Предусмотренные в проекте материалы, изделия и оборудование должны быть сертифицированы на соответствие требованиям государственных стандартов (технических условий) и должны иметь разрешение Госгортехнадзора России на их применение.

Проектными решениями предусмотрено строительство объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, который бы обеспечил стабильную подачу воды для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд населения, а так же строительство сетей системы хозяйственно-бытовой канализации.

В настоящее время централизованное водоснабжение в сельском поселении Старопетровский сельсовет частично имеется в с.Старопетрово и с.Питяково. Источник водоснабжения – существующий подземный водозабор (водоразборные скважины).

Централизованное водоотведение на территории  сельского поселения Старопетровский сельсовет отсутствует.

Согласно письму Администрации МР Бирский район Республики Башкортостан № 1549 от 18.03.2020 г.) на расчетный срок централизованное водоснабжение объектов  проектируемого микрорайона  «Березовый» предполагается от существующего подземного водозабора (водоразборные скважины) по водоводу Ø160 мм.

На расчетный срок водоснабжение строящихся объектов проектируемых жилых кварталов микрорайона «Березовый» сПитяково предполагается централизоанным, забор воды предполагается осуществлять из существующего водозабора (артезианских скважин) с.Питяково. Для обеспечения необходимого давления в сети водопровода, а также для обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям предусматривается установка водонапорных башен, являющихся регулирующими емкостями.

Водоотведение от всех объектов проектируемого микрорайона «Березовый» предполагается на первую очередь в водонепроницаемые выгребы («шамбо») с регулярным вывозом жидких отходов в установленное место.

Проектируемые уличные сети водоснабжения  запроектированы кольцевыми.

Диаметры трубопроводов приняты расчетом, исходя из условия обеспечения требуемого расчетного расхода и необходимого давления в сети водоснабжения.

Расчетные расходы воды. Требуемые напоры

Количество и состав водопотребителей приняты в соответствии с  данными по межеванию.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по отдельным категориям граждан приняты по таблице №1  СП31.13330.2012   в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках –   по табл.3 прим.1.  Расходы воды на нужды административно-бытовых и социально-культурных учреждений принят по прил.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по таблице № 1 СП 8.13130.2009 (10 л/сек), на внутреннее пожаротушение - по таблицам № 1  СП 10.13130.2009 (2,5 л/сек). Пожаротушение принято из пожарных гидрантов.

Суммарные расходы воды на водопотребление проектируемой части территории приведены в   таблице № 11 (приложение - расчеты)

При определении максимальных расчетных расходов было принято водопотребление на полив приусадебных участков в два срока – утром и вечером в течение трех часов, улиц и зеленых насаждений – в течение рабочего дня, интенсивность отбора в эти периоды принята равномерной - смотри табл.№ 11 учтено в непредвиденных расходах в объеме 10%   (приложение расчеты.)

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/сек (при количестве одновременных пожаров - 1 шт.).

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя - 2,5 л/сек (как для детского сада, смотри табл. №3 (приложение расчеты.)

Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды.

Свободные напоры в разводящей сети водопровода на хозяйственно-питьевые нужды приняты согласно п. 5.11 СП 31.13330.2012 и составляют 14,0 м (для 2-х этажной застройки).

Пожаротушение общественных, административных зданий и объектов соцкультбыта (детсада на 60 мест и ТСК) предусмотреть из пожарных резервуаров с устройством пожарных насосных станций и пожарного водопровода в каждом конкретном  случае.

Минимальный свободный напор в наружной сети при пожаротушении принят  10,0 м.

Максимальный суточный расход составляет      -         146,39 м³/сут.

с учетом пожаротушения                                 -         281,39 м³/сут

Максимальный часовой расход составляет        -         16,08  м³/ч.

с учетом пожаротушения                                 -         61,08  м³/сут.

Средний суточный расход составляет                 -        135,46  м³/сут.

Технико-экономические показатели проектируемого водовода приведены в таблице 11.

таблица 11.  Технико–экономическая характеристика проектируемых водопроводных сетей

| Наименование | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения |
| Протяженность | км | 6,0 |
| Материал труб |  | полиэтилен ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (преимущ.) |
| Диаметр /протяженность | мм /км | 160х9,5/0,7 110х6,6/5,3 |
| Пропускная способность | м³\ч (л/с) | 16,08 (4,47) |
| Назначение |  | транспортировка требуемого количества питьевой воды жителям проектируемого микрорайона «Березовый»; - обеспечение необходимого расхода (16,97л/сек) при тушение пожара |
| Способ прокладки | Способ | - траншейный |
| Сети канализации |
| Согласно ТУ сети канализации не предусмотрены |

На расчетный срок строительства проектом может быть допущено устройство от каждого объекта или групп объектов общественного назначения автономных раздельных систем канализации с отведением коммунальных сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков в системе ТОПАС («Топаз») (см. сайт www.topas-master.ru/). Окончательно тип АЗОС определяется на следующей стадии проектирования.

Для проектируемой жилой застройки расчетная суммарная производительность АЗОС (автономных замкнутых очистных сооружений) будет составлять ориентировочно 0,16 х 510 х 0,95 =77,5 х1,2 = 93,0 м3/сут.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

По желанию владельцев участков существующих жилых домов принадлежащие им здания и сооружения могут оборудоваться системой канализации ТОПАС («Топаз») или аналогичными другими системами сбора жидких отходов потребления.

Принципиальные проектные  решения

Данным проектом предусмотрено строительство уличных водопроводов для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд населения проектируемого микрорайона и транспортировки требуемого количества воды на случай возможного пожара. Для этого предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода общей протяженностью 6,0 км из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 питьевая ГОСТ 18599-2001 от ранее запроектированных сетей по улицам проектируемой территории к жилым домам и общественным зданиям;

-   установка  22 шт.  пожарных гидрантов в проектируемой кольцевой сети в водопроводных    колодцах;

-  установка в узловых точках водопроводной сети колодцев с запорной арматурой, предназначенной для отключения ремонтируемых участков. В нижних точках сети установка колодцев с арматурой, предназначенной для опорожнения сети  посредством дренирования в мокрые колодцы.  В местах повышенных переломных точек профиля установка колодцев с арматурой для выпуска воздуха.

Водопроводы прокладываются преимущественно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17–160х9,5, 110х6,6  питьевая ГОСТ 18599-2001. Стальные участки предусмотрены в местах врезок, установки запорной арматуры, а также вводов в жилые дома.

Защитные футляры при пересечении стенок водопроводных и канализационных (выгребных) колодцев  прокладываются из стальных электросварных труб Ø273х6,0 и Ø426х7,0  по ГОСТ 10704-91* из стали марки 3 сп группы В.

При прокладке под проезжей частью улиц водопроводные трубы укладываются на песчаную подушку толщиной 10 см, сверху засыпаются песком на толщину 30 см, далее до верха траншеи предусмотрена засыпка ПГС.

В переломных точках трассы предусмотрена установка воздушных клапанов комбинированного действия марки «D-040P Barak». Воздушные клапаны служат для выпуска и впуска воздуха на водоводах, позволяют в работающих водопроводах избежать гидравлических ударов и уменьшения пропускной способности. При заполнении водоводов водой (в пусковой период или после ремонтных работ) воздух удаляется через автоматические клапаны, а при больших расходах воздуха – при помощи специально установленных для этих целей задвижек, которые вручную открываются перед заполнением трубопроводов, и также вручную закрываются после заполнения водовода водой. В некоторых случаях возникает необходимость впуска воздуха в трубопровод, например, при образовании  вакуума во время разрыва трубопровода в пониженных его участках, при случайном закрывании задвижки в верхнем конце водовода, при разрыве сплошности потока в водоводе, при выключении электроэнергии и остановке насосной станции.

Водопроводные и канализационные колодцы выполнены из сборного железобетона по типовому проекту  901-09-11.84*.

Люки колодцев и камер, размещаемых на незастроенных территориях или газонах, приняты выше отметки земли на 0,2 м с обваловкой  горловин колодцев минеральным грунтом на ширину по верху 0,7 м.

Обеспечение сохранности  действующих коммуникаций

Земляные работы по вскрытию существующих инженерных сетей следует производить механизированным способом только до отметки на 0,5 м выше верха трубопровода, дальнейшую разработку производить только вручную без применения ударных инструментов, в присутствии представителей организаций владельцев пересекаемых коммуникаций.

Защита трубопроводов от коррозии

Для исключения коррозийных процессов водопровод и местная канализация (в выгребные ямы типа «шамбо»)  прокладываются преимущественно их полиэтиленовых труб.

Для пассивной защиты стальных участков водопроводов от почвенной коррозии проектом  предусматривается изоляция «весьма усиленного» типа битумно-полимерная по ГОСТ 9.602-2005.

При монтаже необходимо произвести контроль сплошности и толщины изоляционного покрытия неразрушающими методами контроля согласно СНиП 3.05.04-85*.

Монтаж. Сварка и испытание  трубопроводов

Монтаж, сварку  и испытание трубопроводов вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети водоснабжения и канализации и сооружения на них».

Испытание трубопроводов должно осуществляться строительно-монтажной организацией в два этапа:

первый — предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями; это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации;

второй — приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации.

Участки водовода, проложенные в футлярах методом бестраншейной прокладки, подлежат предварительному испытанию после укладки рабочего трубопровода в футляр  до заполнения межтрубного пространства полости футляра и до засыпки рабочего и приемного котлованов перехода.

Величина испытательного давления на герметичность для проведения как предварительного, так и приемочного испытаний должна составлять 1,6 МПа.

Проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефектов производить неразрушающим радиографическим (рентгено- или гаммаграфическим)  методом контроля по ГОСТ 7512—82.

Сварочно-монтажные работы выполняются с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, ВСН 006-89, РД 558-97 и «Типовой инструкции по безопасному ведению огневых работ».

| таблица № 12 Расход воды на нужды населения (микрорайон «Березовый» с.Питяково СП Старопетровский сельсовет) |
| --- |
|  | Кол-во жителей, чел | Норма водопотреб ления, л/сут. чел. | Средний суточ ный расход, м³/сут | Максимальное водопотребление | Минимальное водопотребление |
|  |  |  |  | мах. коэфф. сут. неравном. | мах. сут. расход, м³/сут | коэфф. часов. неравном. | макс. часовой расход, м³/ч | макс. секунд ный расход, л/с | мин. коэфф. сут. неравном. | мин. сут. расход, м³/сут | коэфф. часов. неравном. | мин. часо вой расход, м³/ч | мин. секун. расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| весь микрорайон | 510 | 190 | 99,37 | 1,10 | 109,31 | 3,21 | 14,62 | 4,06 | 0,70 | 69,56 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 9,94 |  | 10,93 |  | 1,46 | 0,41 |  | 6,96 |  | 0,006 | 0,002 |
| полив |  | 50 | 26,15 |  | 26,15 | 1,1 | 28,77 |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  | 135,46 |  | 146,39 |  | 44,85 | 4,47 |  | 76,52 |  | 0,066 | 0,022 |
| пожаротушение наруж |  |  |  |  | 108 |  | 36 | 10 |  |  |  |  |  |
| пожаротушение внутр. |  |  |  |  | 27 |  | 9 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Всего при пожаротушении |  |  |  |  | 281,39 |  | 89,85 | 16,97 |  |  |  |  |  |

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в местную эрозионную сеть.

Уровень грунтовых вод характеризуется непостоянством и зависит от климатического фактора.

При застройке территории меняется природная обстановка, водный баланс, и за счет нерегулируемого водного стока, утечек из водонесущих коммуникаций, а также весной, в период интенсивного снеготаяния и в периоды максимального выпадения атмосферных осадков возможно временное формирование вод типа «верховодка». В связи с этим при проектировании заглубленных помещений следует предусмотреть их защиту от проникновения воды.

В настоящее время на проектируемой территории  нет  зарегистрированного населения,  в перспективе ожидается 510 человек. Всего в  населенном пункте Питяково проживает на 01.12.2019 г. по данным администрации СП,  594 чел.

Согласно СП 31.13130.2012 п.7.4 по степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения с.Питяково, куда будет входить и проектируемый микрорайон, относится ко III категории надежности (обеспеченности) действия (суммарно менее 5 тыс.человек), где величина допускаемого снижения подачи воды хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды должен составлять не более 12 часов. Класс ответственности сооружения – первый (согласно СП 30.13330.2012, п11.21).

Количество запорной и регулирующей арматуры на сети водопровода  определено количеством колодцев, установленных в повышенных и пониженных точках профиля сети. В качестве запорной арматуры применены затворы АС2 исп.1 на Ру=16кг/см², в качестве регулирующей арматуры для выпуска воздуха из повышенных участков трассы применены вантузы Ф50 по ГОСТ 3634-99.

Прокладка сети водопровода выполнена ниже глубины промерзания. Минимальная глубина заложения трубопровода – 2,30 м в соответствии с требованиями п.11.42 СП 31.13330.2012.

Диаметр трубопровода определен  согласно гидравлическому расчету сети и рекомендованных СП 31.13330.2012 скоростей движения воды  (V~0,7м/с).

4.2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Электроснабжение  объектов на проектируемой территории – в микрорайоне «Березовый» с.Питяково - согласно справке о технической возможности присоединения к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго» ПО «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнерго»  от 07.04.2020 г. возможно от фидера  подстанции ПС 35/10 кВ «Питяково». Технологическое присоединение объектов предусмотрено по ВЛ 10 кВ от фидера  распределительной электроподстанции ПС 35/10 кВ «Питяково», расположенной в окрестностях с.Питяково СП Старопетровки сельсовет.

При этом необходимо:

-  выполнить строительство (отпайку) ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ  подстанции ПС 35/10 кВ «Питяково»  к проектируемым  РУ-10 кВ проектируемых ТП10/0,4 кВ;

- установить необходимое количество ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами общей мощностью не более 140 кВа;

- выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ проектируемых ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ энергопотребителей проектируемой застройки.

В  объёмы  проекта  по  настоящему  разделу  входит:

1)  определение  расчётной  мощности  по  проектируемой территории – в микрорайоне «Березовый» (проектируемой части с.Питяково);

2)  выбор  количества,  мощности  и  места  расположения  трансформаторных  подстанций;

3)  нанесение  трасс  ВЛ-10 кВ  на  план  проектируемой территории.

Схема  электроснабжения  подстанций  принята  радиальная  на  первую  очередь  строительства  и  кольцевая  на  расчётный  срок  для  наиболее  ответственных  потребителей.

Для  распределения  электроэнергии  на  напряжение  0,38 кВ  предусмотрена  установка трансформаторных  подстанций.  В  жилой  и  административной  зонах  к  установке приняты  подстанции  киоскового  (контейнерного) типа.

Электроснабжение  объектов  первой  очереди  строительства    и  на  расчётный  срок – принято  от  подстанций  № 1….№  5.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в  соответствии  с проектами  новых зданий и сооружений,  по паспортным данным типовых проектов  и  на  основании  СП 42.133330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений», 2016 г.,   СП31 -110 – 2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и административных зданий».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кв определяются по СП31 -110 – 2003 г., а общественных и коммунальных потребителей – по  аналогам - ранее разработанным  и новым проектам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием  самонесущих  изолированных проводов  СИП    на железобетонных опорах по  серии  Арх.№Л56-97  и, частично кабельными,  проложенными  в  траншее  на  глубине  0,8 метра  от поверхности  земли.

Общая  длина  проектируемых  питающих  линий  0,4 кВ  составляет  ориентировочно 4,00 км, 10 кВ – соответственно 1,0 км.

Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям приведены в таблицах № 13 и № 14.

таблица № 13. Ожидаемые электрические нагрузки  по проектируемому микрорайону  (кВт)

| №№ п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | жил., ком-мун. сектор | с/х произ-во | Прочие потребители | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | проектируемые кварталы микрорайона «Березовый» с.Питяково | 322,0 | --- | 400,0 | 722,0 |

таблица № 14.  Распределение нагрузок по подстанциям

| №№ п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показатели подстанций |
|  |  | Нагрузка | Кол-во трансформаторных подстанций (шт/квт) |
|  |  | кВт | кВА | Всего | в т.ч. новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | проектируемые кварталы микрорайона «Березовый» с.Питяково | 722 | 903 | Киоскового типа ТП | 1 (1х400) 1 (2х100) 3 (1х160) |

Общая  трансформаторная  мощность  ---  1080 кВА;

Коэффициент  загрузки  ТП                   ---  0,84.

Молниезащита  жилых,  общественных  и  производственных  зданий  должна  обеспечить  безопасность  населения  и  пожарную  безопасность.

Здания  и  сооружения,  расположенные  на проектируемой территории,  должны  иметь  устройства  молниезащиты,  соответствующие  III  категории.

Способ  защиты,  а  также  перечень  зданий  и  сооружений,  подлежащих  защите  от прямых  ударов  молнии,  следует  определять  в  соответствии  с  РД34.21.122-87 «Инструкция  по  устройству  молниезащиты  зданий  и  сооружений»  и  СО 153 -34.21.122 – 2003 г.

4.3.  КОМПЛЕКСНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ (ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ,  ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И   ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ  ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ).

Технические условия по оборудованию проектируемой территории (территории кадастрового квартала 02:13:130702:20 - проектируемый микрорайон «Березовый» с.Питяково) комплексными сетями связи администрацией МР Бирский район РБ и заказчиком для настоящего проекта не представлены.

Местонахождение узла доступа связи (КУС) площадью 4 м²  решается и уточняется на следующих этапах проектирования.

Данным проектом намечается  организация комплексных средств  связи на  расчетный срок.

Потребность в средствах  связи принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений.  Потребность  в связи  жилого  сектора  принята  из расчета 40% охвата жилых домов, в реальности  определяется  по  желанию  владельцев  жилых  индивидуальных домов.

Для обеспечения на расчетный срок проектируемого микрорайона «Березовый» комплексной связью должен быть выбран на тендерной основе положительно зарекомендовавший себя  поставщик услуг.

Сеть комплексной связи выполняется путем строительства кабельной канализации (оптоволоконного кабеля) от проектируемого в смежных существующих жилых кварталах с.Питяково узла КУС до проектируемых зданий жилого микрорайона «Березовый» по ж/б опорам или подземным кабелям.

Потребность  в оборудовании комплексной связью  проектируемого микрорайона «Березовый» с.Питяково сведена  в  таблицу №15.

таблица № 15.   Расчет потребности в оборудовании комплексной  связью

| №№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, проект. расчетный срок | Потребность (шт.), расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | проектируемые жилые кварталы и здания общественного назначения микрорайона «Березовый» с.Питяково | 510 | 64+4 |

* в.т.ч. для  детского сада  на 60 мест, 1 ед. проводной комплексной связи; для отдельно стоящего ТСК- 3  ед.

4.4.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 62.13330.2011 актуализированная редакция к СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изм.№ 1 и № 2;

- ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования»;

-  «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г  №870).

Настоящим проектом в генеральном плане с.Питяково  предусматривается размещение и развитие нового жилого микрорайона «Березовый» в юго-восточном направлении от существующей жилой застройки населенного пункта.

Согласно предварительному информационному письму филиала в г.Бирск ПАО «Газпром Газораспределение Уфа» от 26.02.2020 г. № ГРО-17-3-131 «О возможности подключения (технические условия о возможности) жилая застройка и объекты общественного назначения в проектируемых кварталах будет запитываться от существующего газопровода высокого давления, идущего вдоль автодороги Силантьево - Питяково.

Необходимая производительность ГРП, типы газового оборудования, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения проектируемого микрорайона малоэтажной жилой застройки  определяются на последующих стадиях проектирования.

При проектировании данного микрорайона предусмотрена установка ГРПБ для снижения высокого давления до Р-0,3 МПа (для соц.объектов) и Р-0,003 МПа (для жилых домов).

Для расчета нагрузок принят расход газа на один жилой дом G= 5,0 м³/ч.

Расход газа  (общий, на расчетный срок)  на 161 жилой дом Q= 805,0 нм3/ч;

Расход газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  для общественных и административных зданий   принят на основании расчета тепла и топлива, всего 85,0  нм³/ч, в т.ч.:

- для детского сада на 60 мест  Q=60,0 нм3/ч.;

- для  торгово-сервисного комплекса (ТСК) Q=25,0 нм3/ч.;

Диаметры газопроводов рассчитываются исходя из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Общий расход газа на проектируемую на расчетный срок застройку микрорайона «Березовый» составит 805,0+85,0 = 890,0 нм³/ч.

Протяженность газораспределительной сети низкого давления по жилым кварталам проектируемого микрорайона «Березовый» - ориентировочно 4,735 км; газопровода среднего давления к газовой котельной детского сада  - 0,025 км; газопровода высокого давления от межпоселкового ГВД - ориентировочно 0,075 км.

# Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств объекта

Граница охранной зоны:

- газопровода устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- проектируемого газорегуляторного пункта - 10м в радиусе от ГРПБ.

Срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет 50 лет.

Срок эксплуатации стального газопровода составляет 40 лет.

# В качестве топлива принят природный газ с теплотворной способностью 8000 ккал/м³.

Прокладка газопровода низкого давления преимущественно подземная из полиэтиленовых труб .

Изоляция участка подземных стальных  труб - " усиленная" типа "Лиам" по ГОСТ 9.602-2016, надземных труб - два слоя краски,  два слоя грунтовки согласно ГОСТ 14202-89.

Соединение стальных  и полиэтиленовых  труб осуществляется с использованием неразъемного соединения  «полиэтилен-сталь» усиленного типа. Неразъемное соединение укладывается на песчаное основание высотой 10 см и присыпается слоем песка  на высоту не менее 20 см.

Обозначение трассы полиэтиленового газопровода производится  путем установки опознавательных знаков и прокладки сигнальной ленты желтого цвета  с надписью «Осторожно! Газ» вдоль подземного полиэтиленового газопровода. Сигнальная  лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода. Опознавательные таблички устанавливаются на существующие здания, столбы освещения, линии связи и опоры ВЛ-0,4 кВ.

Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

В проекте заложено сертифицированное оборудование, материалы и изделия, имеющие  разрешение Ростехнадзора на их применение.

При строительстве конкретного объекта заказчиком-застройщиком должен быть заключен договор с разработчиками проектной документации на осуществление авторского надзора за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность строительства и дальнейшую эксплуатацию объекта.

При пересечении с ВЛ ЛЭП работы необходимо производить в присутствии представителя организации, эксплуатирующей данную ВЛ, ЛЭП (с соблюдением правил техники безопасности и ПУЭ в соответствии с требованиями СНиП12.03.01 ч.1,  СНиП 12.04.02 ч.2).

4.5.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Потребителями тепла в жилых  кварталах и общественной застройке проектируемого микрорайона «Березовый» части с.Питяково являются:

-  жилой сектор (всего 161 малоэтажный индивидуальный жилой дом  -  обеспечивается теплом от собственных автономных АОГВ;

-  детский сад на 60 мест – обеспечиваются теплом от собственной автономной газовой блок-котельной;

- торгово-сервисный комплекс (ТСК) – обеспечивается теплом от собственного  автономного АОГВ;

Тепловые нагрузки определены в соответствии с СП 124.13330.2012.

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки  –35оС обеспеченностью 0,92 по метеостанции «Бирск» определена по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

По фактической ситуации и согласованию с заказчиком отопление и горячее водоснабжение проектируемого детского сада на 60 мест  приняты от автономной газовой блочной котельной, торгово-сервисного комплекса - от автономной системы отопления (котлов АОГВ), вариант – от электрокотлов).

Отопление малоэтажной жилой застройки  предусмотрено от автономных индивидуальных котлов отопления (АОГВ).

Наружные стены зданий и сооружений на последующих стадиях и этапах проектирования принять из современных атмосферостойких облицовочных материалов с эффективным утеплителем.

Крыша в основном чердачная, утеплитель в покрытии минвата «ТЕХНО РУФ» «Кнауф» «Изовер», частично плоская с покрытием из современных рулонных кровельных материалов.

Окна из профиля ПВХ с тройным остеклением.